Утвержден

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 4 декабря 2017 года № 547

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОДАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# 1. Общие положения

1.1. Сокращения, используемые в настоящем Положении:

ВЛ – воздушная линия электропередачи;

ПС – подстанция электрическая;

ТП – трансформаторная подстанция;

г.п. – городской посёлок;

дер. –  деревня;

пос. –  посёлок;

чел. – человек.

1.2. Официальное наименование муниципального образования – Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, закреплено Уставом Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (решение совета депутатов Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 14 мая 2009 года № 119) (далее – Устав).

1.3. Сокращенное наименование муниципального образования – Володарское сельское поселение (в соответствии с Уставом и областным законом от 28 сентября 2004 года № 65-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»).

1.4. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами Володарского сельского поселения и Лужского муниципального района.

1.5. Генеральным планом учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории поселения.

1.6. Генеральным планом учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области на территории поселения применительно к поселку Володарское, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации схемы территориального планирования Ленинградской области (утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2015 г. № 490, от 29 октября 2015 г. № 415).

1.7. Генеральным планом учтены интересы Лужского муниципального района по реализации полномочий органов местного самоуправления Лужского муниципального района, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации схемы территориального планирования Лужского муниципального района (утвержденной решением совета депутатов Лужского муниципального района от 13 ноября 2012 года № 347).

1.8. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления Володарского сельского поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации сельского поселения об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

1.9. Отображение на картах генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.10. Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения Володарского сельского поселения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

1.11. Зоны с особыми условиями от планируемых объектов местного значения не устанавливаются. Генеральным планом предлагается разработать проекты санитарно-защитных зон от существующих объектов агропромышленного комплекса производственного назначения и канализационных очистных сооружений, расположенных вблизи жилой застройки, с реализацией мероприятий по их сокращению. До вступления в силу расчетных санитарно-защитных зон, ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства действуют в границах нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.12. При реализации генерального плана поселения в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

1.13. В границах особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Череменецкий» – хозяйственная и иная деятельность, в том числе предусмотренная генеральным планом, осуществляется в соответствии с требованиями режима особой охраны указанного заказника и иными, установленными действующим законодательством требованиями в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

1.14. Местоположение и основные характеристики строительства/реконструкции планируемых объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных генеральным планом поселения к размещению в красных линиях и полосе отвода автомобильных дорог, числящихся в перечне имущества Ленинградской области, а так же планируемое размещение объектов капитального строительства в зоне санитарного разрыва автомобильной дороги (размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), должны быть обоснованы заинтересованными организациями на стадии проектирования или разработки проектов планировок территорий и иметь согласование на данное размещение от балансодержателя  автомобильной дороги, в соответствии с требованиями статей 19, 25 Федерального закона от 8.11.2007 № 257-ФЗ и другими требованиями нормативных документов и действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.

На уровне генерального плана поселения минимальный рекомендуемый санитарный разрыв от автомобильной дороги до объектов жилой застройки устанавливается не менее 25 метров. Уменьшение рекомендуемого на уровне генерального плана санитарного разрыва от автомобильных дорог, возможно при проведении соответствующих расчётов и обоснований с уведомлением балансодержателя дороги.

На этапе разработки проектов планировок и межевания территории, которыми предусматривается организация примыкания объектов автодорожной инфраструктуры к региональной сети автодорог (автомобильные дороги обычного типа регионального или межмуниципального (местного) значения (имущество Ленинградской области)), заинтересованной организации необходимо получить технические требования и условия и согласовать проектные решения с балансодержателем автомобильной дороги. Проектным организациям рекомендуется предварительно согласовывать с владельцем автомобильной дороги точку подключения на организацию примыкания, в целях определения технической возможности реализации подключения, предусмотренного на уровне генерального плана.

Технические характеристики существующих автомобильных дорог обычного типа регионального или межмуниципального (местного) значения (имущество Ленинградской области), проходящих в границах населенного пункта, рекомендуется приводить к характеристикам улично-дорожной сети поселения при выполнении их реконструкции.

1.15. Этапы территориального планирования:

I этап (первая очередь) – до 2025 года;

II этап (расчетный срок) – до 2040 года.

# 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

## 2.1. Функциональное зонирование территории пос. Володарское

2.1.1. Генеральным планом определены границы функциональных зон на территории пос. Володарское (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1. Параметры функциональных зон пос. Володарское

| Обозначение зоны | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны: |
| Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Этажность: 1–3 этажа включительно. Плотность застройки – 300-2000 м2 на 1 га (8-28 чел./га) Предельные площади выделяемого участка: Минимальный размер – 0,05 га Максимальный размер – 0,25 га Максимальный процент застройки – 60 % |
| Ж2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | Этажность: 1-4 этажа. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территорией для создания условий размещения многоквартирной жилой застройки в результате нового строительства или реконструкции – 10 м2 территории на 1 м2 жилого фонда (80-100 чел./га) Предельные площади выделяемого участка: Минимальный размер – 0,04 га |
| Ж3 | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Этажность: 5 этажей. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территорией для создания условий размещения многоквартирной жилой застройки в результате нового строительства или реконструкции – 10 м2 территории на 1 м2 жилого фонда (300 чел./га) Предельные площади выделяемого участка: Минимальный размер – 0,04 га |
| Общественно-деловая зона |
| О | общественно-деловая зона | Этажность: 1–3 этажа включительно. Плотность застройки – 5–15 тыс. м2/га Коэффициент застройки не менее 50 % |
| Зоны производственного использования: |
| П2 | коммунально-складская зона | Минимальный коэффициент застройки – 60 % Этажность – 1–3 этажа включительно Размещение предприятий и коммунально-складских объектов III–V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |
| И | зона инженерной инфраструктуры | Этажность – 1–2 этажа включительно |
| Зоны рекреационного назначения: |
| Р1 | зона скверов, парков, бульваров | Общий баланс зоны: зеленые насаждения - 65-75 %; аллеи и дороги - 10-15 %; площадки - 8-12 %; сооружения - 5-7 %; Численность единовременных посетителей –100 и более чел./га |
| Р2 | зона природного ландшафта | Общий баланс зоны: зеленые насаждения - 93-96 %; дорожная сеть - 2-5 %; обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %. |
| Зона сельскохозяйственного использования |
| Сх4 | зона огородничества | Этажность -1 этаж |
| Зоны специального назначения |
| СЗ | зона санитарно-защитного назначения | Коэффициент озеленения – 50–60 % |

Функциональное зонирование пос. Володарское отражено на карте: «Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная и транспортная инфраструктура)».

Балансы функциональных зон представлены в разделе 4.

## 2.2 Размещение объектов федерального значения

Действующими документами территориального планирования федерального уровня объектов федерального значения, планируемых к размещению на проектируемой территории (в границах пос. Володарское) не предусмотрено.

## 2.3. Размещение объектов регионального значения

2.3.1. В сфере электроэнергетики (предложение для внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области на расчетный срок):

- реконструкция ПС 35/10 кВ № 37 «Володарка» (основные характеристики: перевод на напряжение 110 кВ);

- реконструкция ВЛ 35 кВ «Торошковская-2» ПС № 37 Володарка - ПС № 41 Торошковичи на ВЛ 110 кВ с заменой проводов АС 70 и АС 95 на провод АС 120 и с охранной зоной 20 м;

- ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ № 31 «Скреблово» - ПС 35/10 кВ № 42 «Ретюнь» (реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ), охранная зона – 20 м.

2.3.2. В сфере здравоохранения (предложение для внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области для включения в государственную программу Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на первую очередь):

- строительство Володарского фельдшерско-акушерского пункта.

## 2.3. Размещение объектов местного значения муниципального района

2.3.1. Мероприятия по развитию системы газоснабжения:

на первую очередь (до 2025 года):

- строительство межпоселкового газопровода от дер. Ретюнь до пос. Володарское (до проектируемой блок-модульной котельной).

2.3.2. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта:

на расчётный срок (до 2030 года):

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в центральной части пос. Володарское.

2.3.3. Мероприятия по созданию условий для развития туризма и рекреации:

на первую очередь (до 2020 года):

- пешеходные маршруты:

  - пос. Володарское – дер. Городец - длина маршрута 4 км, с организацией мест базирования в пос. Володарское и дер. Городец;

- маршруты для маломерных безмоторных судов:

  - оз. Врево: пос. Володарское – дер. Александровка – пос. Володарское - длина маршрута 14,5 км, с организацией места базирования и строительством причала в пос. Володарское, а также оборудованного причалом места отдыха («зелёной стоянки») в дер. Александровка.

На существующих велосипедных маршрутах необходима организация мест базирования и «зелёных стоянок»:

- пос. Володарское - дер. Городец – г. Луга – г.п. Толмачёво – организация мест базирования в пос. Володарское и г.п. Толмачёво, размещение «зелёной стоянки» в дер. Городец.

2.3.4. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и молодежной политики

на первую очередь (до 2020 года):

- реконструкция дома культуры на 140 мест в восточной части пос. Володарское.

# 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

3.1. С целью создания условий для жилищного строительства на территории Володарского сельского поселения определены следующие территории нового жилищного строительства в пос. Володарское:

- юго-западная (1,32 га);

- южная (4,03 га).

3.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов отображены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения,

их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Объект капитального строительства | Местоположение объекта | Функциональная зона | Вид работ | Срок реализации | Площадь земельного участка, га | Основные характеристики объекта капитального строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства культурно-досугового назначения, спортивного назначения |
|  | Дом культуры | центральная часть пос. Володарское | О | реконструкция | 2025 год | 0,82 | 140 мест | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | центральная часть пос. Володарское | О | строительство | 2040 год | 0,82 | площадь пола спортзала 486 м2 | - |
| Объекты капитального строительства водоснабжения |
|  | Водоочистные сооружения | центральная часть пос. Володарское | И | строительство | 2025 год | 0,24 | - | - |
|  | Водоочистные сооружения | южная часть пос. Володарское | И | строительство | 2025 год | 0,4 | - |  |
|  | Артезианская скважина | южная часть пос. Володарское | И | строительство | 2025 год | 0,4 |  | - |
|  | Сети водопровода | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | протяженность 80 м, для подключения дома культуры | - |
|  | Сети водопровода | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | протяженность 80 м для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское | - |
|  | Сети водопровода | вдоль ул. Люблинская, по улицам и проездам восточнее и южнее ул. Люблинская пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | протяженность 4100 м для обеспечения территории существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки | - |
|  | Сети водопровода | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | - | Протяженность 20 м для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта | - |
|  | Сети водопровода | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | - | Протяженность 70 м для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса | - |
|  | Сети водопровода и водоразборные колонки | западнее ул. Люблинская пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | - | протяженность 2700 м для обеспечения территории существующей индивидуальной жилой застройки | - |
| Объекты капитального строительства водоотведения |
|  | Канализационные очистные сооружения | северная часть пос. Володарское | И | реконструкция | 2025 год | 1,48 | доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей | - |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | протяженность 20 м для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское | - |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая | центральная часть пос. Володарское | - | реконструкция | 2025 год |  | Протяженность 160 м, для подключения дома культуры | - |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | -- | протяженность 20 м для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта | - |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | - | протяженность 20 м для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса | - |
| Объекты капитального строительства теплоснабжения и газоснабжения |
|  | Блок-модульная котельная (природный газ) | в квартале многоквартирной жилой застройки восточнее ул. Хуторская | И | строительство | 2025 год | 0,1 | мощность 4,1 МВт, годовая выработка тепловой энергии 3,8 тыс. Гкал | - |
| У | Угольная котельная | центральная часть пос. Володарское | О | демонтаж | 2025 год | 0,4 | - | - |
|  | Сети теплоснабжения | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | 20 м (в четырехтрубном исчислении) для подключения существующего жилого дома № 4-а | - |
|  | Сети теплоснабжения | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | 120 м (в четырехтрубном исчислении) сети теплоснабжения для подключения проектируемого дома культуры | - |
|  | Сети теплоснабжения | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | - | 20 м (в четырехтрубном исчислении) для подключения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта | - |
|  | Сети теплоснабжения | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | - | 120 м (в четырехтрубном исчислении) для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса | - |
|  | Газорегуляторный пункт | центральная часть пос. Володарское | Ж3 | строительство | 2025 год | - | подача природного газа на планируемую блок-модульную котельную пос. Володарское | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода |
|  | Распределительный газопровод | существующая и проектируемая индивидуальная жилая застройка пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | длиной 7,8 км для подачи сетевого природного газа населению |  |
|  | Распределительный газопровод | центральная часть пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | длиной 0,1 км для подачи сетевого природного газа населению в многоквартирном жилом доме № 4-а |  |
|  | Установки для хранения сжиженного природного газа | центральная часть пос. Володарское | Ж3 | демонтаж | 2025 год | - | - |  |
|  | Распределительный газопровод | существующая индивидуальная жилая застройка пос. Володарское | - | строительство | 2040 год | - | длиной 1,1 км для подачи сетевого природного газа населению в существующей индивидуальной жилой застройке |  |
| Объекты капитального строительства электроснабжения |
|  | ТП 10(20)/0,4 кВ | территория проектируемой жилой застройки на севере пос. Володарское | Ж1 | строительство | 2025 год | - | 1х250 кВ∙А | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – на следующем расстоянии: 10 м – для линий электропередачи напряжением от 1 до 20 кВ. Вокруг подстанций - от всех сторон ограждения подстанции по периметру – 10 м. |
|  | ТП 10(20)/0,4 кВ | территория проектируемой жилой застройки на юге пос. Володарское | Ж1 | строительство | 2025 год | - | 1х160 кВ∙А |  |
|  | ВЛ 10 кВ | пос. Володарское | - | строительство/реконструкция | 2025 год | - | в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
|  | ВЛ 10 кВ | территория проектируемой жилой застройки на севере пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | 0,29 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
|  | ВЛ 10(20) кВ | территория проектируемой жилой застройки на юге пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | 0,44 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
|  | ВЛ 10 кВ | пос. Володарское | - | строительство/реконструкция | 2040 год | - | перевод существующей распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ после реконструкции ПС № 37 Володарка в целях снижения потерь при передаче электроэнергии |  |
| Объекты капитального строительства улично-дорожной сети |
|  | Второстепенная улица в жилой застройке | территория проектируемой жилой застройки на севере пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | протяжённость 1,12 км, с сооружением твердого покрытия | - |
|  | Второстепенная улица в жилой застройке | территория проектируемой жилой застройки на юге пос. Володарское | - | строительство | 2025 год | - | протяжённость 0,64 км, с сооружением твердого покрытия | - |

# 4. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (2025 год) | Расчетный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь земель в границах пос. Володарское | га | 162,21 | 162,21 | 162,21 |
|  | В том числе: |
| 1.1. | Жилые зоны | га | 101,93 | 106,47 | 106,47 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 62,84 | 65,64 | 65,64 |
|  | В том числе: |
| 1.1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | га | 95,52 | 100,87 | 100,87 |
|  |  | % | 58,89 | 62,19 | 62,19 |
| 1.1.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | га | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | % | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.1.3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 | га | 6,05 | 5,24 | 5,24 |
|  |  | % | 3,73 | 3,23 | 3,23 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона О | га | 4,37 | 4,98 | 4,98 |
|  |  | % | 2,69 | 3,07 | 3,07 |
| 1.3. | Зоны производственного назначения | га | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
|  |  | % | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
|  | В том числе: |
| 1.3.1. | Коммунально-складская зона П2 | га | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
|  |  | % | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,15 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | % | 1,33 | 1,39 | 1,39 |
|  | В том числе: |
| 1.4.1. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 2,15 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | % | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 1.5. | Рекреационные зоны | га | 16,41 | 6,14 | 6,14 |
|  |  | % | 10,12 | 3,79 | 3,79 |
|  | В том числе: |
| 1.5.1. | Зона скверов, парков, бульваров Р1 | га | 0,01 | 1,69 | 1,69 |
|  |  | % | 0,01 | 1,04 | 1,04 |
| 1.5.2. | Зона природного ландшафта Р2 | га | 16,40 | 4,45 | 4,45 |
|  |  | % | 10,1 | 2,7 | 2,7 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 24,48 | 14,7 | 14,7 |
|  |  | % | 15,09 | 9,06 | 9,06 |
| 1.6.1. | Зона огородов Сх4 | га | 24,48 | 14,7 | 14,7 |
|  |  | % | 15,09 | 9,06 | 9,06 |
| 1.7. | Зоны специального назначения | га | 0,00 | 12,81 | 12,81 |
|  |  | % | 0,00 | 7,90 | 7,90 |
|  | В том числе: |
| 1.7.2. | Зона санитарно-защитного озеленения СЗ | га | 0,00 | 12,81 | 12,81 |
|  |  | % | 0,00 | 7,90 | 7,90 |
| 1.8. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 7,15 | 9,14 | 9,14 |
|  |  | % | 4,41 | 5,63 | 5,63 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность постоянного населения Володарского сельского поселения |  | 1689 | 1865 | 1990 |
|  | В том числе: |
| 1.1. | младше трудоспособного возраста | чел. | 221 | 295 | 360 |
|  |  | % от общей численности населения | 13 | 16 | 18 |
| 1.2. | трудоспособного возраста | чел. | 932 | 1000 | 995 |
|  |  | % | 55 | 54 | 50 |
| 1.3. | старше трудоспособного возраста | чел. | 536 | 570 | 635 |
|  |  | % | 32 | 31 | 32 |
| 2. | Общая численность постоянного населения пос. Володарское |  | 1150 | 1270 | 1355 |
| 3. | Плотность населения пос. Володарское | чел./га | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 жителей | 9,1 | 9,4 | 11,2 |
| 5. | Коэффициент смертности | чел. на 1000 жителей | 12,1 | 9,9 | 8,0 |
| 6. | Коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 жителей | -5,0 | 10,0 | 2,0 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД пос. Володарское |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 23,6 | 31,6 | 29,6 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м2 | 27140,4 | 40175,4 | 40175,4 |
| 3. | В общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |
| 3.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 7700 | 20735 | 20735 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 28,4 | 51,6 | 51,6 |
| 3.2. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 3528,8 | 3528,8 | 3528,8 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 13,0 | 8,8 | 8,8 |
| 3.3. | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 15911,6 | 15911,6 | 15911,6 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 58,6 | 39,6 | 39,6 |
| 3.3. | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | 0 | 13035 | 0 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0,0 | 32,4 | 0,0 |
|  | в том числе из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |
| 3.3.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 0 | 13035 | 0 |
|  |  | % от общего объема нового жилфонда | 0 | 100 | 0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 75 | 75 | 75 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | мест | 300 | 300 | 300 |
| 2. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 2.1. | Спортивные залы (общего пользования) | м2 | 162 | 324 | 648 |
| 2.2. | Открытые спортивные площадки | тыс. м2 | 4262 | 4262 | 4262 |
| 3. | Объекты культурно-досугового назначения |
| 3.1. | Клубные учреждения | мест | 0 | 140 | 140 |
| 3.2. | Библиотеки | тыс. экз. | 6,49 | 9,53 | 10,16 |
| 3.3. | Учреждения по работе с молодёжью | м2 | 56 | 56 | 56 |
| 4. | Объекты торгового назначения | м2 | 209 | 410 | 437 |
| 5. | Баня | помывочных мест | 25 | 25 | 25 |
| 6. | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 3 | 5 | 5 |
| 7. | Гостиницы | мест | 20 | 20 | 20 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 11,27 | 13,03 | 13,03 |
| 1.1. | Поселковая улица | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Главная улица | км | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 1.3. | Улица в жилой застройке | км | 9,42 | 11,18 | 11,18 |
|  | В том числе: |
| 1.3.1. | Основная | км | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 1.3.2. | Второстепенная | км | 6,02 | 7,78 | 7,78 |
| 1.3.3. | Проезд | км | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1. | Водопотребление, всего | м³/сут | 111,0 | 260,3 | 323,1 |
|  | В том числе: |
| 1.1.1. | На хозяйственно-питьевые нужды | м³/сут | 85,0 | 234,3 | 297,0 |
| 1.1.2. | На производственные нужды | м³/сут | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 1.2. | Производительность водозаборных сооружений | м³/сут | 1080,0 | 1440,0 | 1440,0 |
|  | В том числе: |
| 1.2.1. | Водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут | 1080,0 | 1440,0 | 1440,0 |
| 1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л в сутки | 96,5 | 205,0 | 238,4 |
|  | В том числе: |
| 1.3.1. | На хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека | л в сутки | 73,9 | 181,2 | 188,5 |
| 1.4. | Протяженность сетей | км | 4,80 | 9,07 | 11,86 |
| 2. | Канализация |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод | м³/сут | 84,16 | 97,42 | 111,39 |
|  | В том числе: |
| 2.1.1. | Хозяйственно-бытовые сточные воды | м³/сут | 79,67 | 92,93 | 106,90 |
| 2.1.2. | Производственные сточные воды | м³/сут | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м³/сут | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 2,30 | 2,48 | 2,52 |
| 3. | Электроснабжение |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год | млн. кВт∙ч | 2,50 | 2,76 | 2,94 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 человека в год | кВт∙ч | 2170 | 2170 | 2170 |
| 3.3. | Протяженность сетей 10 кВ | км | 5,889 | 6,619 | 6,619 |
| 4. | Теплоснабжение |
| 4.1. | Расход тепла на теплоснабжение | тыс. Гкал | 0,94 | 3,8 | 3,8 |
| 4.2. | Мощность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/ч | 2,40 | 3,50 | 3,50 |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 1,21 | 1,35 | 1,49 |
| 5. | Газоснабжение |
| 5.1. | Удельный вес сетевого природного газа в топливном балансе поселения (применительно к котельным) | % | 0 | 100 | 100 |
| 5.2. | Потребление сетевого природного газа всего | млн. м³/год | 0 | 1,33 | 1,45 |
| 5.3. | Источники подачи сетевого природного газа | наименование | газораспределительная станция Суйда |

КАРТЫ

# Footnotes

Точное местоположение и основные характеристики планируемых объектов уточняются на дальнейших стадиях проектирования с получением необходимых согласований, предусмотренных действующим законодательством.