Приложение

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

Ленинградской области

от ______________ года № ______

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Лужское городское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район

Ленинградской области

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лужское городское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановление главы администрации муниципального образования Лужское городское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области «О подготовке программ комплексного развития поселения» от 13.12.2017 № 168 |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Лужское городское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области Адрес: 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр. Кирова, д.73 |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Лужское городское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Лужское городское поселение. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лужское городское поселение, в целях: • повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; • обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Система теплоснабжения: • аварийность системы теплоснабжения; • уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене; • снижение удельных показателей расхода топлива и энергоемкости выработки тепловой энергии. Система водоснабжения: • аварийность системы водоснабжения; • обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения; • соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; • сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию. Система водоотведения: • аварийность системы водоотведения; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене; • соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система электроснабжения: • обеспечение возможности подключения объектов нового строительства. Система газоснабжения: • обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТБО: • обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов образования отходов на территории поселения; • сокращение объема захораниваемых ТБО. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования Лужское городское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Разработка инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса |

2. Характеристика существующего состояния

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Лужское городское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район

Ленинградской области

Лужское городское поселение расположено в центральной части Лужского муниципального района и граничит:

на севере – с Толмачёвским городским поселением;

на востоке – с Заклинским сельским поселением;

на юго-востоке – с Дзержинским сельским поселением;

на юге – с Скребловским сельским поселением;

на юго-западе – с Серебрянским сельским поселением;

на западе – с Волошовским сельским поселением.

Площадь территории Лужского городского поселения - 20870,47 га (согласно измерениям в геоинформационной системе). Город Луга является административным центром Лужского муниципального района и Лужского городского поселения, расстояние до Санкт-Петербурга – 140 км.

В соответствии с законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в состав Лужского городского поселения входят 5 населенных пунктов (таблица 1.1).

Таблица 2.1. Населенные пункты Лужского городского поселения

| Населенный пункт | Расстояние до административного центра, км | Численность населения на 01.01.2016, чел. |
| --- | --- | --- |

| 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- |
| г. Луга | административный центр | 35 610 |
| корд. Глубокий Ручей | 2 | 15 |
| пос. Пансионат «Зелёный Бор» | 2 | 411 |
| пос. Санаторий «Жемчужина» | 4 | 60 |
| дер. Стояновщина | 9 | 4 |
| Всего: |  | 36 100 |

Численность постоянного населения Лужского городского поселения на 01.01.2016 составила 36,1 тыс. чел.

По территории поселения с севера на юг проходит автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург-Псков – Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь и железная дорога направления Санкт-Петербург - Псков и далее страны Европейского Союза (Латвия, Литва, Польша) и Луга - Великий Новгород.

Электроснабжение

Опорной подстанцией напряжением 330 кВ для подстанций 110 кВ Лужского городского поселения является ПС 330 кВ Гатчинаская. В 2013 году была построена опорная подстанция ПС 330 кВ Лужская, однако заходы ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Лужская выполнены частично. Строительство заходов запланировано на 2017 год.

Электроснабжение потребителей Лужского городского поселения осуществляется от системы ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» через подстанции, расположенные на территории поселения:

Опорная ПС 110/35/10 кВ  № 48 «Луга» обеспечивает электроэнергией промышленные и коммунальные объекты и бóльшую часть жилой застройки города Луга. Подстанция расположена в Северной промышленной зоне. Мощность трансформаторов подстанции составляет 1х40+1х63 МВА). В 2016 году начата реконструкция ПС № 48 «Луга» с целью замены трансформаторов на 2·63 МВ·А.

ПС 35/10 кВ №36 «Южная», расположенная в районе котельной «Южная», обеспечивает производственные объекты и жилую застройку в южной части города. Трансформаторная мощность подстанции составляет 12,6 МВ·А (2·6,3). Подстанция была построена в 1983 году, износ оборудования – 100 %.По данным на 25.06.2015 в нормальном режиме загрузка ПС № 36 «Южная» составляла 106 %.

Подключение к источникам электроснабжения города (ПС № 48 и № 36) новых потребителей невозможно. Оборудование на подстанциях нуждается в замене в связи с моральным и техническим износом.

Третьим источником энергоснабжения города Луга была ПС 110/35 кВ № 305 «Северная» (фабрика формовочных песков), введенная в эксплуатацию в 1976 году. Подстанция использовалась для энергоснабжения объектов Северной промышленной зоны города Луга. После пожара с последующим выходом из строя данной ПС все присоединенные к ней абоненты Северной промышленной зоны были временно (до восстановления ПС № 305) переключены на опорную 110/35/10 кВ  № 48 «Луга» с максимально возможным ограничением мощности.    Неоднократно продлеваемые схемы временного подключения не позволяют обеспечивать потребителей промышленной зоны качественной электроэнергией необходимого уровня надежности. В настоящее время ПС №  305 пришла в негодность и восстановлению не подлежит.

Также на территории Лужского городского поселения расположена ПС 35/0,4 кВ № 40 «ГОК» с трансформаторами мощностью 2,5 МВ·А + 4,0 МВ·А, находящаяся на балансе предприятия. В настоящее время трансформаторной подстанции требуется техническое перевооружение, в частости замена ячеек (замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели).

Воздушные линии 35-110  кВ:

- ВЛ 110 кВ «Толмачёвская-2», ВЛ 110 кВ «Лужская-7», ВЛ 110 кВ «Низовская-1», ВЛ 110 кВ «Сырецкая-1», ВЛ 110 кВ «Лужская-8»;

- ВЛ 35 кВ «Пионерская-1», ВЛ 35 кВ «Скребловская-1», ВЛ 35 кВ «Скребловская-2».

Воздушные линии 10 кВ (в том числе ТП, электроснабжение которых выполнено от этих ВЛ 10 кВ):

- От ПС № 48 «Луга»:

48-06 – 11,2 км;

КТП-140 с ТМ-60 кВ·А дер. Стояновщина;

КТП-1309 с ТМГ 400 кВ·А г. Луга (за железной дорогой);

48-07 – 6,64 км;

ЗТП-238 с 2-мя ТМ 400 кВ·А г. Луга;

ЗТП-237 с 2-мя ТМ 400 кВА г. Луга;

КТП-686 с ТМ-100 кВА г. Луга;

КТП-236 с ТМ 320 кВ·А г. Луга;

ЗТП-239 с ТМ 240 кВ·А и ТМ 250 кВА г. Луга;

48-08 – 11,6 км;

КТП-98 с ТМ 30кВ·А АЗС-2 Кордон «Глубокий Ручей»;

48-09 – 6,96 км;

КТПК-293 с ТМГ 250 кВ·А г. Луга;

КТПК-945 с ТМГ 250 кВ·А г. Луга;

КТПК-82 с ТМ 250 кВ·А г. Луга;

48-11 – 12,235 км;

48-10 – 3,96 км;

48-20 – 2,92 км;

- От ПС № 36 «Южная»:

36-03 – 2,16 км;

36-04 – 7,09 км;

ЗТП-699 с 2-мя ТМ по 160 кВ·А  (планировочный район Городок-5);

ЗТП-744 с 2-мя ТМ по 400 кВ·А (планировочный район Городок-5);

ЗТП-298 с 2-мя ТМ по 400 кВ·А (планировочный район Городок-5);

ЗТП-296 с ТМ-250 кВ·А (планировочный район Городок-5);

36-05 – 2,88 км;

36-06 – 2,8 км;

- От РТП № 860:

860-12 – 7,76 км;

ЗТП-246 с ТМ 250 кВ·А г. Луга;

КТП-251 с ТМ 100 кВ·А г. Луга;

КТП-247 с ТМ 100 кВ·А г. Луга;

КТП-248 с ТМ 100 кВ·А г. Луга;

860-16 – 4,24 км;

ЗТП-242 с ТМ 250 кВ·А и ТМ 20 кВ·А г. Луга;

ЗТП-299 с ТМ 20 кВ·А и ТМ 160 кВ·А г. Луга.

Кабельная линия (КЛ) 10 кВ (в том числе ТП, электроснабжение которых выполнено от этих КЛ 10 кВ):

48-36 – 0,5 км;

ЗТП-4 с 2-мя ТМ 630 кВ·А г. Луга;

КТП-270 с ТМ 160 кВ·А г. Луга.

Основные показатели системы электроснабжения на территории Лужского городского поселения  согласно паспорту поселения приведены в таблице 1.2.

Таблица 2.2.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт·ч/год | 3 005,40 | 2 996,00 |
|  | тыс. руб. | 19 775,70 | 20 972,00 |
| 2. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической энергии: |
| количество подстанций 6-10 кВ | единиц | 71 | 71 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | МВ∙А | 30,00 | 30,00 |
| протяженность кабельных линий напряжением 6-10 кВ | км | 29,09 | 29,09 |
| протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 1 990,91 | 1 992,91 |
| протяженность кабельных линий напряжением 0,4 кВ | км | 57,62 | 57,62 |
| протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км | 1 356,53 | 1 356,53 |

Источник информации: паспорт  Лужского городского поселения

Охранные зоны для объектов энергетики установлены в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (с изменениями на 26 августа 2013 года) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Таблица 2.3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

В поселении действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 15Н) в состав которой входит подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Основные цели подпрограммы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Главная проблема электроснабжения города Луга - сетевая: воздушные линии электропередачи ВЛ 110 кВ, питающие основную подстанцию ПС 110/35/10 кВ  № 48 от подстанции ПС № 42 «Гатчина», имеют недостаточную пропускную способность и перегружены. Линии эксплуатируются более 50 лет и находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Лужская.

Распределение электроэнергии по Лужскому городскому поселению осуществляется на напряжении 10 кВ с помощью более 140 трансформаторных подстанций. Существующей мощности трансформаторных подстанций недостаточны в связи с большой площадью частной застройки; распределительные городские электросети изношены и работают с перегрузкой.

Электрические сети напряжением 10 кВ и ниже находятся на балансе ОАО «ЛОЭСК».

По данным ПАО «Ленэнерго» на 01.01.2016 выданы технические условия для подключения к сети электроснабжения на территории Лужского городского поселения (таблица 1.4.).

Таблица 2.4.

| Населенный пункт | Количество заявителей | Заявленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| г. Луга | 167 | 14387,5 |
| г. Луга , район Шалово | 74 | 935,3 |
| корд. Губокий Ручей | 0 | 0 |
| пос. Пансионат «Зелёный Бор» | 0 | 0 |
| пос. Санаторий «Жемчужина» | 9 | 532,2 |
| дер. Стояновщина | 14 | 148,5 |
| ИТОГО | 264 | 16003,5 |

Теплоснабжение

Основными источниками теплоснабжения Лужского городского поселения являются котельные, работающие на природном газе, угле и одна электрокотельная.

Централизованным теплоснабжением обеспечены два населенных пункта поселения: г. Луга и пос. Пансионат «Зелёный Бор».

На территории санатория «Жемчужина» действует котельная на сжиженном газе.

В границах Лужского городского поселения свою деятельность в рамках централизованного снабжения тепловой энергией осуществляют следующие организации:

- Филиал ОАО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области;

- ООО «Тепловые системы»;

- ООО «Теплострой Плюс»;

- ООО «Мир техники»;

- ГП «Лужское ДРСУ»;

- Филиал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр реализации социально-экономических программ».

Производственные котельные, расположенные на территории муниципального образования, снабжают тепловой энергией только собственные производственные и административные здания, не осуществляют теплоснабжение сторонних потребителей и не имеют утвержденного тарифа.

На 01.01.2016 на территории Лужского городского поселения теплоснабжение населения  и объектов социальной сферы осуществляют 22 котельные (17 газовых, 4 котельные на угле, 1 на электрокотельная) по всем видам собственности, в том числе  7 муниципальных котельных: котельная школы № 5, ул. Свободы;  ЦАОК, котельная 15/243, ул.  Госпитальная (Луга-3); котельная по ул. Смоленская; котельная 4/150  (Луга-3); котельная 4/180 (Луга-3); котельная по ул. Виктора Пислегина «Северная»; котельная на территории «Больничного городка».

Таблица 2.5.  Перечень и характеристики  котельных на территории Лужского городского поселения (данные Лужского муниципального района на 01.01.2016)

| № п/п | Местоположение котельной | Вид топлива | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная, школа № 5, ул. Свободы* | газ | 3,01 | 2,338 | 5,121 |
| 2. | Школа № 1, БМК - 3,7 МВт | газ | 3,182 | 2,479 | 5,889 |
| 3. | Пос. Пансионат «Зелёный Бор» (Городок-5), БМК - 8,5 МВт | газ | 7,31 | 5,375 | 6,478 |
| 4. | ЦАОК, котельная 15/243, ул. Госпитальная (Луга-3)* | уголь | 2,98 | 1,78 | 1,682 |
| 5. | Котельная по ул. Смоленская* | газ | 2,15 | 1,104 | 4,086 |
| 6. | Котельная 4/150 (Луга-3)* | уголь | 5,8 | 3,574 | 2,3 |
| 7. | Котельная 4/180 (Луга-3)* | уголь | 6,7 | 4,095 | 3,6 |
| 8. | Котельная 3/122 (Луга-3) | газ | 8,6 | 5,59 | 2,04 |
| 9. | Котельная по ул. Виктора Пислегина «Северная»* | газ | 3,14 | 3,8 | 0,5915 |
| 10. | Котельная на территории Больничного городка* | газ | 4,22 | 3,6 | 2,2785 |
| 11. | Котельная профессионального училища № 47, БМК -2,0 МВт, Медведское шоссе, д. 2 | газ | 1,7 | 0,8223 | 0,755 |
| 12. | Котельная ДРСУ, ул. Нижегородская, д. 126 | уголь | 2,7 | 0,16 | 0,15 |
| 13. | Котельная пансионата «Зелёный Бор» | газ | 10 | 5,849 | 7,9 |
| 15. | Электрокотельная филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», Ленинградское шоссе, д. 6 | электро энергия | 0,903 | 0,488 | 0,08 |
| 16. | Котельная филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр реализации социально-экономических программ» | газ | 4,3 | 2,054 | 1,33 |
| 17. | БМК -3,0 МВт, микрорайон Луга-2, ул. Мелиораторов, д. 15 | газ | 2,58 | 1,495 | 2,5201 |
| 18. | БМК-12 (12,8 МВт), ул. Тоси Петровой | газ | 11 | 3,942 | 1,515 |
| 19. | БМК-16 (16,52 МВт), ул. Петра Баранова | газ | 14,207 | 8,506 | 5,161 |
| 20. | БМК-22(1) 21.42 МВт, ул. Миккели, у школы № 6 | газ | 18,421 | 11,228 | 3,851 |
| 21. | БМК-22(2) 21.42 МВт, ул. Миккели, южнее школы № 6 | газ | 18,421 | 12,943 | 4,55 |
| 22. | БМК-45 «Центральная» (16,52 МВт) | газ | 40 | 23,904 | 7,925 |

Примечание: * Муниципальные котельные

Таблица 2.6.  Основные показатели системы теплоснабжения в Лужском городском поселении на 01.01.2016 (данные паспорта Лужского городского поселения)

| Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе котельными, работающими на видах топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газ | уголь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными | тыс. Гкал | факт | 29,74 | 12,86 | 16,88 |
|  |  | план | 30,68 | 14,56 | 16,12 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных | тыс. Гкал | факт | 160,74 | 160,74 | - |
|  |  | план | 172,86 | 172,86 | - |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении | тыс. Гкал | факт | 161,06 | 143,70 | 17,36 |
|  |  | план | 162,87 | 143,07 | 19,17 |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома) | тыс. Гкал | факт | 122,68 | 114,95 | 7,73 |
|  |  | план | 123,65 | 114,95 | 8,70 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. Гкал | факт | 12,32 | 12,31 | 0,01 |
|  |  | план | 12,32 | 12,31 | 0,01 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. Гкал | факт | 4,21 | 4,21 | - |
|  |  | план | 4,21 | 4,21 | - |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. Гкал | факт | 1,96 | 1,96 | - |
|  |  | план | 1,96 | 1,96 | - |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс. руб. | факт | 315212,79 | 277380,86 | 37 831,93 |
|  |  | план | 319102,26 | 277 380,86 | 41 721,40 |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу) | тыс. руб. | факт | 233232,51 | 216 393,20 | 16 839,31 |
|  |  | план | 235537,87 | 216 393,20 | 19 144,67 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. руб. | факт | 26 195,52 | 26 171,55 | 23,97 |
|  |  | план | 26 195,76 | 26 171,55 | 24,21 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. руб. | факт | 8930,17 | 8930,17 | - |
|  |  | план | 8 930,17 | 8 930,17 | - |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб. | факт | 4 152,81 | 4 152,81 | - |
|  |  | план | 4 152,81 | 4 152,81 | - |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс. руб | факт | 272861,24 | 230 740,95 | 42 120,29 |
|  |  | план | 326238,50 | 277 380,86 | 48 857,64 |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу) | тыс. руб. | факт | 173249,55 | 159 646,04 | 13 603,51 |
|  |  | план | 238660,79 | 216 393,20 | 2 267,59 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. руб. | факт | 29 971,81 | 29 948,32 | 23,49 |
|  |  | план | 26 195,76 | 26 171,55 | 24,21 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. руб. | факт | 10 536,57 | 10 536,57 | - |
|  |  | план | 8 930,17 | 8 930,17 | - |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб. | факт | 5 211,08 | 5 211,08 | - |
|  |  | план | 4 152,81 | 4 152,81 | - |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс. т условного топлива | факт | 5,95 | 1,71 | 4,24 |
|  |  | план | 7,35 | 1,73 | 5,61 |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс. руб. | факт | 37 926,53 | 7 751,03 | 30 175,50 |
|  |  | план | 40 170,13 | 7 882,35 | 32 287,79 |
| 8. Количество муниципальных котельных - всего | единиц | факт | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
|  |  | план | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| 9. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал/ч | факт | 28,00 | 12,52 | 15,48 |
|  |  | план | 28,00 | 12,52 | 15,48 |
| 10. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | факт | 23,30 | 15,72 | 7,58 |
|  |  | план | 23,30 | 15,72 | 7,58 |

Согласно сведениям подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» на 01.01.2015 общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляла 59,7 км, из них 6,67 км (11,2 %) являются ветхими.

В связи с тем, что на территории Лужского городского поселения не реализована в полном объеме программа по модернизации системы теплоснабжения со строительством новых котельных на природном газе и теплоснабжения района Луга-3 осуществляется от старых котельных, работающих на угле, износ оборудования которых составляет около 90 %, что не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования является сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

В следствии износа объектов теплоснабжения суммарные потери в тепловых сетях достигают более 25 % произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляет 10-15 %. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Повышению качества обслуживания потребителей в области теплоснабжения в поселении может способствовать:

- модернизация существующих источников с продлением их ресурса, улучшением эксплуатационных и экологических показателей;

- использование при строительстве и реконструкции котлов нового поколения по технологии модульной сборки, упрощающей реконструкцию старых тесных котельных;

- строительство новых котельных на природном газе взамен угольных котельных;

- ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения.

Газоснабжение

Газификация населенных пунктов существенно влияет на качество жизни населения.

В 2005 году была разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области», согласно которой газоснабжение населенных пунктов Лужского городского поселения предусматривается от существующей ГРС Суйда (расположена на территории Гатчинского муниципального района).

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» на территории поселения планируется газифицировать сетевым природным газом г. Луга и пос. Пансионат «Зелёный Бор».

Схемой газоснабжения и газификации планируется достижение следующих перспективных показателей в разрезе рассматриваемых населенных пунктов (годовой расход природного сетевого газа): г. Луга – 32798 тыс. м3 в год пос. Пансионат «Зелёный Бор» – 1249 тыс. м3.

В настоящее время эта схема скорректирована до 2025 года.

В схеме территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 (с изменениями)) применительно к Лужскому городскому поселению приведены результаты расчетов объемов перспективного газопотребления (до 2035 года):

- 71042,32 тыс. м3 - общий годовой расход;

- 24089,86 м3 – общий часовой расход;

в том числе:

- население – 11148,16 тыс. м3/год, 5461,64 м3/ч;

- промышленность – 59894,16 тыс. м3/год, 18628,22 м3/ч.

В поселении действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 15Н) в состав которой входит подпрограмма «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения».

Основные цели подпрограммы – улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, выполнение которых позволит:

- осуществить строительство газопроводов за счет средств из бюджета Ленинградской области, бюджета Лужского городского поселения;

- увеличить газификацию домовладений;

- дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации.

Планируется построить распределительные газопроводы среднего и низкого давления в жилых районах г. Луга, перечисленных в  подпрограмме «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Ожидаемы конечные результаты подпрограммы «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»:

- строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 м;

- предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения до 542 домовладений.

В соответствии с данной подпрограммой «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» разработана документация по планировке территории и межеванию территории Лужского городского поселения для линейных объектов – распределительных газопроводов, предназначенных для обеспечения населения г. Луги Ленинградской области природным газом для бытовых целей (теплоснабжение, горячее водоснабжение и пищеприготовление).

Общая длина уже запроектированных распределительных газопроводов составляет приблизительно 18,32 км. В настоящий момент реализуются планы по строительству распределительных газопроводов среднего и низкого давления в г. Луга:

- наружное газоснабжение квартала усадебной жилой застройки района Лангиной горы, г. Луга - протяженность 2,66 км;

- распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,1 км;

- распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,27 км;

- распределительный газопровод г. Луга, микрорайон Южный (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 2,06 км;

- распределительный газопровод г. Луга (заречная часть), (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 2,6 км;

- распределительный газопровод г. Луга, пер. Перовской (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,2 км;

- распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 10,4 км;

- наружное и внутреннее газоснабжение муниципального дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 7 протяженность 0,032 км.

В «Схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы» (в части теплоснабжения) и «Схеме теплоснабжения Лужского городского поселения» приведены ориентировочные графики ввода новых мощностей по существующим котельным (установка нового оборудования). По мере реализации соответственно будет увеличиваться расход природного сетевого газа на этих котельных. Требуемые дополнительные объемы природного газа необходимо будет определить на следующих стадиях проектирования при выборе нового оборудования. Строительства новых газовых котельных «Схемой теплоснабжения Лужского городского поселения» не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается газификация территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки г. Луга в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления:

на 1 очередь:

существующая индивидуальная жилая застройка в северной части Зажелезнодорожного планировочного района;

существующая индивидуальная жилая застройка в планировочном районе Шалово г. Луга

существующая индивидуальная жилая застройка в северной части Заречного планировочного района;

существующая индивидуальная жилая застройка в микрорайоне «Южный»;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по ул. Большая Заречная;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по ул. 6-я Заречная;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по пер. Лужский;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по ул. Железнодорожная;

проектируемая индивидуальная жилая застройка севернее ул. Горная;

на расчетный срок:

проектируемая многоквартирная среднеэтажная жилая застройка по ул. Софьи Перовской;

существующая многоквартирная жилая застройка в планировочном районе Луга-3;

существующая индивидуальная жилая застройка в южной части Заречного планировочного района;

существующая индивидуальная жилая застройка в южной части Зажелезнодорожного планировочного района.

В генеральном плане выполнены расчеты потребления сетевого природного газа населением на 1 очередь и расчетный срок.

Объемы газопотребления на территории Лужского городского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Показатель потребления сетевого природного газа принят:

– для многоквартирного жилого дома с газовой плитой, центральным отоплением и горячим водоснабжением - 156 м3/год на 1 человека;

– для индивидуальных жилых домов с газовой плитой, газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения  - 338,4 м3/год на 1 человека;

– отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) 98,4 м3/год на 1 м2.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Расчет годового газопотребления коммунально-бытовых потребителей

| Населенный пункт, местоположение | Жилая зона | Количество потребителей (квартир/индивидуальных жилых домов) | Численность населения, человек | Потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пище- приготовление | Горячее водоснабжение | Отопление |
| 1 очередь |
| г. Луга (северная часть Зажелезнодорожного планировочного района) | Ж1 | 149 | 447 | 69,73 | 81,53 | 1 112,82 |
| г. Луга (планировочный район Шалово) | Ж1 | 366 | 1098 | 171,29 | 200,28 | 2 733,49 |
| г. Луга (северная часть Заречного планировочного района) | Ж1 | 335 | 1005 | 156,78 | 183,31 | 2 501,97 |
| г. Луга (микрорайон «Южный») | Ж1 | 224 | 672 | 104,83 | 122,57 | 1 672,96 |
| г. Луга (ул. Большая Заречная) | Ж1 | 56 домов | 163 | 25,43 | 29,73 | 405,79 |
| г. Луга (ул. 6-я Заречная) | Ж1 | 19 домов | 56 | 8,74 | 10,21 | 139,41 |
| г. Луга (пер. Лужский) | Ж1 | 9 домов | 26 | 4,06 | 4,74 | 64,73 |
| г. Луга (ул. Железнодорожная) | Ж1 | 22 дома | 65 | 10,14 | 11,86 | 161,82 |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 59 квартиры | 171 | 26,68 | 31,19 | 425,71 |
| Итого на 1 очередь | 577,67 | 675,43 | 9 218,69 |
| расчетный срок |
| г. Луга (южная часть Зажелезнодорожного планировочного района) | Ж1 | 644 | 1932 | 301,39 | 352,40 | 4 809,75 |
| г. Луга (планировочный район Луга-3) | Ж2 и Ж3 | 796 | 2388 | 372,60 | 435,66 | 5 946,12 |
| г. Луга (южная часть Заречного планировочного района) | Ж1 | 207 | 621 | 96,88 | 113,27 | 1 545,99 |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 349 квартир | 1012 | 157,87 | 184,59 | 2 609,02 |
| г. Луга (Медведское шоссе) | Ж4 | 456 квартир | 1327 | - | 242,04 | 3 421,11 |
| Итого на расчетный срок | 928,74 | 1 327,96 | 18 332,00 |
| Всего потребление | 1 506,41 | 2 003,38 | 27 550,69 |

По мере строительства запланированных социальных объектов в г. Луга потребуются дополнительные объемы природного газа для подачи на газовые котельные (теплоснабжение и горячее водоснабжение). Расчет необходимых объемов природного газа должен быть выполнен на следующих стадиях проектирования при проектировании конкретных объектов.

При разработке схемы газификации г. Луга генеральным планом предлагается предусмотреть возможность подачи сетевого природного газа населению многоквартирных жилых домов, газоснабжение которых в настоящий момент осуществляется от резервуарных газовых установок (сжиженный углеводородный газ). При реализации указанного предложения на территории Лужского городского поселения потребление сжиженного углеводородного газа сохранится только в частном секторе в виде сжиженного углеводородного баллонного газа.

Газоснабжение новых промышленных предприятий не запланировано. Возможность газификации промышленных предприятий должна быть определена на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных предприятий.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП\ШРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь:

строительство ранее запроектированных (в соответствии с проектами планировок) распределительных газопроводов среднего и низкого давления общей длиной 22,5 км;

разработка документации по планировке территории и межеванию территории Лужского городского поселения для размещения линейных объектов – распределительных газопроводов;

строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,3 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом по ул. Большая Заречная, ул. Средняя Заречная, ул. 6-я Заречная, пер. Заречный в г. Луга;

строительство распределительных газопроводов длиной 0,4 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом в районе пер. Лужский г. Луга;

строительство распределительных газопроводов общей длиной 2,0 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом в районе пр. Урицкого, ул. Сергиевская, ул. Железнодорожная, ул. Красной Артиллерии г. Луга;

строительство распределительных газопроводов длиной 1,0 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом к северу от ул. Горная г. Луга;

на расчетный срок:

строительство распределительных газопроводов длиной 0,1 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом в районе ул. Софьи Перовской г. Луга;

строительство распределительных газопроводов длиной 10,2 км для обеспечения территорий существующей жилой застройки сетевым природным газом в южной части Зажелезнодорожного планировочного района г. Луга,

строительство распределительных газопроводов длиной 1,0 км для обеспечения территорий существующей жилой застройки сетевым природным газом в планировочном районе Луга-3 г. Луга,

строительство распределительных газопроводов длиной 3,1 км для обеспечения территорий существующей жилой застройки сетевым природным газом в южной части Заречного планировочного района г. Луга.

## Водоснабжение и водоотведение

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

На территории городского  поселения действует муниципальная программа «Развитие жилищно-комунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы», включающая подпрограмму «Чистая вода».

Задачами подпрограммы являются: обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения, снижение объемов потерь и количества аварий, капитальный ремонт и реконструкция объектов водоснабжения.

К концу 2018 года в рамках подпрограммы запланирован капитальный ремонт 3 артезианских скважин: № 3, № 5 (планировочный район Луга-3) и № 3 (планировочный район Городок-5).

При капитальном ремонте артезианских скважин проектом предлагается строительство станций обезжелезивания для каждой скважины.

«Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2024 годы» в части водоснабжения предлагается к реализации следующие мероприятия:

- проведение комплексной оценки располагаемых запасов подземных вод для возможного территориального планирования размещения источников подземного водоснабжения;

- замена резервных насосов (КМ 50-32-125) на станциях 2-го подъема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на насосы модели NB 32-125/139;

- установка частотно-регулируемых электроприводов на артезианских скважинах: № 3 (г. Луга, ГПТУ-47); № 69734 (г. Луга, ул. Нижегородская); № 74276 (г. Луга, ул. Горная); № 74277 (г. Луга, ул. Горная 6а); № 45568 (г. Луга, ул. Петра Баранова); № 11 (г. Луга, ул. Дмитриева); № 1 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 59691 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 53319 (г. Луга, планировочный район Городок-5); № 14328 (г. Луга, планировочный район Городок-5);

- капитальный ремонт водонапорных башен (далее - ВНБ): ВНБ от артскважины новая по ул. Дмитриева); ВНБ от артскважины № 2751; ВНБ от 3 артезианских скважин (планировочный район Городок-5);

- реконструкция (перебурение) до 2024 года артезианских скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 22567 (г. Луга, ул. Нижегородская); № 45568 (г. Луга, ул. Петра Баранова); № 40095 (г. Луга, ул. Ленинградская); № 59672 (г. Луга, ул. Виктора Пислегина); № 67537 (г. Луга, больничный городок); № 74276 (г. Луга, ул. Горная); № 74277 (г. Луга, ул. Горная 6а); № 2820 (г. Луга, ул. Зеленая);

- реконструкция (перебурение) до 2017 года артезианских скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 11 (г. Луга, ул. Дмитриева); № 2467 (г. Луга, планировочный раон Луга-2); № 1 и № 59691 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 53319 (г. Луга, планировочный район Городок-5).

Перебуренные скважины подлежат тампонажу.

На всех существующих артезианских скважинах предлагается строительство станций водоподготовки и обеззараживания на 1 очередь.

На территории Лужского городского поселения запланировано развитие многоквартирной среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки, а также размещение ряда социальных объектов в г. Луга.

В части развития системы водоснабжения предлагается обеспечить данные территории и объекты централизованным водоснабжением. Также планируется строительство водопроводов вдоль улиц г. Луга в существующей застройке (не обеспеченной централизованным водоснабжением) с возможностью подключения индивидуальных и многоквартирых  малоэтажных жилых домов к централизованной системе водоснабжения: пр. Лесной Просек, ул. Луговая, ул. Средняя Заречная, ул. Школьная, ул. Дачная, ул. Заводская.

Водопотребление на расчетный срок на территориях обеспеченной существующей жилой застройки принимается на существующем уровне.

Объемы водоснабжения на территории Лужского городского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Водопотребление подключаемой к системе централизованного водоснабжения многоквартирной и индивидуальной жилой застройки – 220 л/сут на человека.

Таблица 2.8. Объемы водопотребления подключаемых к системе централизованного водоснабжения территорий жилой застройки

| Потребители, местоположение | Жилая зона | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление, л/сут | Максимальный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 очередь |
| г. Луга (пр. Лесной Просек) | Ж1 | 189 | 220 | 41,6 | 15,2 |
| г. Луга (ул. Луговая) | Ж1, Ж2 | 210 | 220 | 46,2 | 16,9 |
| г. Луга (ул. Средняя Заречная) | Ж1 | 296 | 220 | 65,1 | 23,8 |
| г. Луга (ул. Школьная) | Ж1 | 126 | 220 | 27,7 | 10,1 |
| г. Луга (ул. Дачная) | Ж1 | 107 | 220 | 23,6 | 8,6 |
| г. Луга (ул. Заводская) | Ж1 | 99 | 220 | 21,7 | 7,9 |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж1 | 244 | 220 | 53,6 | 19,6 |
| г. Луга (ул. Большая Заречная) | Ж1 | 163 | 220 | 35,9 | 13,1 |
| г. Луга (ул. 6-я Заречная) | Ж1 | 56 | 220 | 12,3 | 4,5 |
| г. Луга (пер. Лужский) | Ж1 | 26 | 220 | 5,7 | 2,1 |
| г. Луга (ул. Железнодорожная) | Ж1 | 65 | 220 | 14,3 | 5,2 |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 171 | 220 | 37,6 | 13,7 |
| Всего на 1 очередь |  |  |  | 385,3 | 140,6 |
| Расчетный срок |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 1012 | 220 | 222,6 | 81,3 |
| г. Луга (ш. Медведское) | Ж4 | 1327 | 220 | 291,9 | 106,6 |
| Всего на расчетный срок |  |  |  | 514,6 | 187,8 |
| Итого |  |  |  | 899,9 | 328,5 |

В сельских населенных пунктах Лужского городского поселения на расчетный срок развитие централизованной системы водоснабжения не планируется. Водоснабжение населения будет осуществляться из личных или коллективных колодцев, индивидуальных и групповых артезианских скважин.

Таблица 2.9. Объемы водопотребления подключаемых к системе централизованного водоснабжения планируемых социальных объектов

| Населенный пункт, местоположение | Объект | Единица измерения | Количество | Удельное водопотребление, л | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |
| г. Луга, ул. Набережная | Здание филиала МФЦ | работающий | 15 | 12 | 0,18 | 0,07 |
| г. Луга, ул. Миккели | Детский сад | ребенок | 190 | 21,5 | 4,09 | 1,49 |
| г. Луга, Советский пр., д. 3 | Пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Набережная, д. 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | спортсмен | 100 | 100 | 10,00 | 3,65 |
| г. Луга, пер. Белозёрский | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Школьная | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, пр. Кирова | Плавательный бассейн | посетитель | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 500 | 10 % от объема | 50,00 | 18,25 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Многопрофильный молодёжный центр | посетитель | 100 | 8,6 | 0,86 | 0,31 |
| г. Луга, Комсомольский пр. | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | работающий | 20 | 12 | 0,24 | 0,09 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Физкультурно-оздоровительный комплекс | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
|  |  | посетитель бассейна | 250 | 100 | 25,00 | 9,13 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 2500 | 10 % от объема | 250,00 | 91,25 |
| Всего на 1 очередь | 360,80 | 131,69 |
| Расчетный срок |  |
| г. Луга, ул. Тоси Петровой | Государственный коррекционно-реабилитационный центр (100 обучающихся со спальными корпусами на 70 мест) | учащийся | 100 | 9 | 0,90 | 0,33 |
|  |  | спальное место | 70 | 70 | 4,90 | 1,79 |
| г. Луга, ул. Павловская | Здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Московская | МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Мелиораторов | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | посетитель | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 500 | 10 % от объема | 50,00 | 18,25 |
| г. Луга (заречный планировочный район) | Спортивный зал | спортсмен | 30 | 100 | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга (Зажелезнодорожный планировочный район) | Спортивный зал | спортсмен | 30 | 100 | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | посетитель | 150 | 100 | 15,00 | 5,48 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 1500 | 10 % от объема | 150,00 | 54,75 |
| Всего на расчетный срок | 253,52 | 92,53 |
| Итого | 614,32 | 224,22 |

Водопотребление промышленными предприятиями проектируемых промышленных территорий предлагается из собственных источников - артезианских скважин. Возможность использования системы централизованного водопотребления промышленными предприятиями должна быть определена на следующих стадиях проектирования и размещения конкретных предприятий.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят на 1 очередь – 4854 м3/сут, на расчетный срок 5107 м3/сут.

Производительность существующих водозаборов достаточна для обеспечения потребителей в г. Луга необходимым количеством воды хозяйственно-питьевого качества.

Среднесуточное водопотребление из систем централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека в целом по поселению составят: на 1 очередь – 136,3 л/сут, на расчетный срок 138,0 л/сут.

В сфере развития системы водоснабжения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- капитальный ремонт артезианских скважин: № 3, № 5 г. (планировочный район Луга-3) и № 3 (планировочный район Городок-5) со строительством станций обезжелезивания;

- замена резервных насосов (КМ 50-32-125) на станциях 2-го подъема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на насосы модели NB 32-125/139;

- капитальный ремонт водонапорных башен (далее - ВНБ): ВНБ от артскважины новая по ул. Дмитриева); ВНБ от артскважины № 2751; ВНБ от 3 артезианских скважин (планировочный район Городок-5);

- реконструкция (перебурение) скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 11 г. Луга, ул. Дмитриева, №  2467 г. Луга, Луга-2, № 1 и № 59691 г. Луга, Луга-3, № 53319: г. Луга, Городок-5;

- реконструкция (перебурение) скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 22567: г. Луга, ул. Нижегородская; №45568: г. Луга, ул. П. Баранова № 40095: г. Луга, ул. Ленинградская; № 59672: г. Луга, ул. Виктора Пислегина; № 67537: г. Луга, ЦРБ; № 74276: г. Луга, ул. Горная; № 74277: г. Луга, ул. Горная 6а; № 2820: г. Луга, ул. Зеленая. Перебуренные скважины подлежат тампонажу;

- строительство на существующих артезианских скважинах станций водоподготовки и обеззараживания;

- капитальный ремонт 2,1 км ветхих водопроводных сетей;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,1 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по пр. Лесной Просек;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,5 км для подключения существующей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки по ул. Луговая;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,3 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Средняя Заречная;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,1 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Школьная;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,4 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Дачная;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,1 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Заводская;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,5 км для подключения проектируемой малоэтажной жилой застройки севернее ул. Горная г. Луга;

- строительство сетей водоснабжения ориентировочной протяженностью 0,5 км для подключения проектируемых социально значимых объектов местного значения муниципального района  в г. Луга:

детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

- строительство сетей  водоснабжения протяженностью 1,0 км для подключения проектируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

на расчетный срок:

- капитальный ремонт участков водопроводных сетей, отслуживших нормативный срок службы;

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,1 км для подключения проектируемой среднеэтажной жилой застройки ул. Софьи Перовской г. Луга;

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,2 км для подключения проектируемой многоэтажной жилой застройки ш. Медведское г. Луга;

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,5 км для подключения проектируемых социально значимых объектов местного значения муниципального района в г. Луга:

здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»	 (г. Луга, ул. Павловская);

МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» (г. Луга, ул. Старорусская);

МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, ул. Старорусская),

МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» (г. Луга, ул. Московская),

спортивный зал (г. Луга, ул. Партизанская);

спортивный зал (г. Луга, ул. Молодежная);

спортивный зал (г. Луга, ул. Петра Баранова);

спортивный зал (г. Луга, ул. Мелиораторов);

плавательный бассейн (г. Луга, ул. Молодежная);

- строительство сетей водоснабжения для подключения проектируемых  объектов физкультуры и спорта местного значения поселения в г. Луга:

спортивного зала (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км;

спортивного зала (г. Луга, Зажелезнодорожный планировочный район), протяженность 0,1 км;

плавательного бассейна (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км.

Развитие системы централизованного водоотведения на расчетный срок на территории Лужского городского поселения планируется в г. Луга.

Действующей муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы», включающей подпрограмму «Чистая вода», запланирована до 2018 года разработка схем ливневой канализации г. Луга и ремонт существующих сетей водоотведения и ливневой канализации не менее 0,5 км ежегодно.

«Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2024 годы» в части водоотведения предлагается к реализации следующие мероприятия:

- реконструкция и техническое перевооружение КОС № 1 г. Луга с увеличением общей производительности до 17 000 м3/сут;

- реконструкция и техническое перевооружение КОС Городок-5 с сохранением общей производительности 950 м3/сут;

- реконструкция и техническое перевооружение КОС Луга-2 с сохранением общей производительности 200 м3/сут;

- реконструкция КНС № 1-9 с сохранением текущей производительности станций;

- замена ветхих участков на водопроводных сетях общей длиной 68,5 км;

- вывод из эксплуатации существующих КОС № 2 (ДРСУ) и организация отвода канализационных стоков до существующей системы водоотведения.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается обеспечить централизованным водоотведением проектируемые многоквартирные жилые дома и проектируемые социальные объекты в г. Луга.

Расчетные объемы сточных вод на 1 очередь и расчетный срок приняты в соответствии с СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Объем стоков от проектируемой многоквартирной жилой застройки и от проектируемых социальных объектов принимается равным планируемому водопотреблению.

Таблица 2.10 Объемы стоков в сети водоотведения подключаемых к системе централизованного водоотведения территорий жилой застройки

| Потребители, местоположение | Жилая зона | Численность населения, чел. | Удельное значение, л/сут | Объемы стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 очередь |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 171 | 220 | 37,6 | 13,7 |
| Всего на 1 очередь | 37,6 | 13,7 |
| Расчетный срок |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 1012 | 220 | 222,6 | 81,3 |
| г. Луга (ш. Медведское) | Ж4 | 1327 | 220 | 291,9 | 106,6 |
| Всего на расчетный срок | 514,6 | 187,8 |
| Итого | 552,2 | 201,5 |

Таблица 2.11. Объемы стоков в сети водоотведения подключаемых к системе централизованного водоотведения планируемых социальных объектов

| Населенный пункт, местоположение | Объект | Объемы стоков |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 очередь |
| г. Луга, ул. Набережная | Здание филиала МФЦ | 0,18 | 0,07 |
| г. Луга, ул. Миккели | Детский сад | 4,09 | 1,49 |
| г. Луга, Советский пр., д. 3 | Пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Набережная, д. 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 10,00 | 3,65 |
| г. Луга, пер. Белозёрский | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Школьная | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, пр. Кирова | Плавательный бассейн | 55,0 | 20,08 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Многопрофильный молодёжный центр | 0,86 | 0,31 |
| г. Луга, Комсомольский пр. | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 0,24 | 0,09 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 280,0 | 102,2 |
| Всего на 1 очередь | 360,80 | 131,69 |
| Расчетный срок |
| г. Луга, ул. Тоси Петровой | Государственный коррекционно-реабилитационный центр (100 обучающихся со спальными корпусами на 70 мест) | 5,8 | 2,12 |
| г. Луга, ул. Павловская | Здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Московская | МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Мелиораторов | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | 55,0 | 20,08 |
| г. Луга (Заречный планировочный район) | Спортивный зал | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга (Зажелезнодорожный планировочный район) | Спортивный зал | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | 165,0 | 60,23 |
| Всего на расчетный срок | 253,52 | 92,53 |
| Итого | 614,32 | 224,22 |

При дальнейшем проектировании запланированных объектов необходимо рассчитать количество канализационных насосных станций (далее - КНС) и их местоположение.

Канализационные очистные сооружения г. Луга находятся в рабочем, но требующем капитального ремонта, состоянии. Генеральным планом предлагается на 1 очередь реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга. Проектную мощность предлагается оставить на существующем уровне (14,7 тыс. м³/сут).

После строительства сети водоотведения к запланированному на 1 очередь объекту - физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном) вдоль ул. Нижегородская и ул. Партизанская, предлагается ликвидация канализационных очистных сооружений Луга № 2 (ДРСУ). Канализационные стоки предлагается направить в планируемую сеть водоотведения.

На канализационных очистных сооружениях «Луга-2», «Городок-5» предлагается провести реконструкцию на расчетный срок со строительством блоков доочистки.

Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков промышленных предприятий проектируемых промышленных территорий предлагается на собственных очистных сооружениях. Согласно СП 32.13330.2012 система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод и производственных сточных вод после их очистки и обеззараживания (обезвреживания). Проектом предлагается максимальное использование поверхностных сточных вод в технологическом цикле и для полива проектируемых промышленных территорий. С целью аккумулирования и использования поверхностных сточных вод после очистки на проектируемых промышленных территориях необходимо предусмотреть строительство сети сбора поверхностных стоков, накопительных резервуаров и очистных сооружений поверхностного стока. Производительность данных очистных сооружений и объем резервуаров необходимо уточнить на следующей стадии проектирования. Возможность использования системы централизованного водоотведения для хозяйственно-бытовых стоков промышленными предприятиями должна быть определена при размещении конкретных предприятий.

Объёмы водоотведения существующими промышленными предприятиями в систему централизованного водоотведения принимаются на существующем уровне.

Объемы водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных стоков составят:

КОС г. Луга: на 1 очередь - 5789 м3/сут, на расчетный срок - 6595 м3/сут;

КОС «Луга-2»: на 1 очередь - 72 м3/сут, на расчетный срок - 72 м3/сут;

КОС «Городок-5»:  на 1 очередь - 529 м3/сут, на расчетный срок - 529 м3/сут.

Дождевая канализация

В целях предотвращению загрязнения водных объектов поверхностным стоком генеральным планом планируются строительство системы сбора, отведения и очистки поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод. Сбор поверхностных сточных вод предлагается с территорий многоквартирной жилой застройки и общественно-деловых территорий. Местоположение очистных сооружений поверхностного стока, канализационной насосной станции и напорного коллектора должна быть определена на следующих стадиях проектирования.

На 1 очередь предлагается реконструкция существующей системы ливневой канализации в г. Луга на участках, отслуживших нормативный срок.

При строительстве запланированных социальных объектов и кварталов многоквартирной жилой застройки необходимо предусмотреть сбор дождевых стоков.

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой дождевой канализации с учетом СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00.

В сфере развития системы водоотведения проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга с увеличением общей производительности до 17 000 м3/сут;

реконструкция КНС № 1-9 с сохранением текущей производительности станций;

разработка схем ливневой канализации г. Луга;

капитальный ремонт 68,5 км ветхих сетей водоотведения;

строительство сетей водоотведения для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки севернее ул. Горная г. Луга длиной 0,6 км;

строительство сетей водоотведения ориентировочной общей протяженностью 1,4 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения муниципального района в г. Луга:

детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

строительство сетей  водоснабжения протяженностью 2,7 км для подключения проектируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

ликвидация канализационных очистных сооружений Луга № 2 (ДРСУ) и переключение стоков в планируемую сеть водоотведения;

на расчетный срок :

реконструкция канализационных очистных сооружений «Луга-2» со строительством блока доочистки;

реконструкция канализационных очистных сооружений «Городок-5» со строительством блока доочистки;

капитальный ремонт участков сети водоотведения и канализационных насосных станций, отслуживших нормативный срок службы;

строительство сетей водоотведения для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки ул. Софьи Перовской г. Луга длиной 0,1 км;

строительство сетей водоотведения для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки ш. Медведское г. Луга длиной 0,2 км;

строительство сетей водоотведения общей ориентировочной протяженностью 1,2 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения  муниципального района в г. Луга:

здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»	 (г. Луга, ул. Павловская);

МОУ ЛО «Лужская  музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» (г. Луга, ул. Старорусская);

МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, ул. Старорусская),

МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» (г. Луга, ул. Московская),

спортивный зал (г. Луга, ул. Партизанская);

спортивный зал (г. Луга, ул. Молодежная);

спортивный зал (г. Луга, ул. Петра Баранова);

спортивный зал (г. Луга, ул. Мелиораторов);

плавательный бассейн (г. Луга, ул. Молодежная);

строительство сетей водоотведения  для подключения проектируемых  объектов физкультуры и спорта местного значения поселения в г. Луга:

спортивного зала (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км;

спортивного зала (г. Луга, Зажелезнодорожный планировочный район), протяженность 0,1 км;

плавательного бассейна (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км.

3.План развития

муниципального образования Лужское городское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район

Ленинградской области,

план прогнозируемой застройки и

прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

на период действия генерального плана

Для расчета основных параметров комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения принят следующий прогноз численности населения Лужского городского поселения к 2040 г. – 37000 человек.

С учетом прогноза численности населения деревни Лужского городского поселения задачи по развитию и преобразованию территорий определены следующими:

-	определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами;

-	развитие системы объектов обслуживания населения и формирование общественно-деловых зон: зона делового, общественного, коммерческого назначения; зона объектов образования; зона объектов здравоохранения. Размещение новых объектов обслуживания населения с формированием новых общественно-деловых зон;

-	формирование и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также зон крестьянских (фермерских) хозяйств;

-	укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения;

-	совершенствование и развитие улично-дорожной сети;

-	реконструкция существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

-	формирование пешеходно-транспортных направлений.

Электроснабжение

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года с перспективой до 2030 года», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей Лужского энергорайона Ленинградской области планируется строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ «Лужская» до ПС 330 кВ «Псков» протяженностью 150 км. Строительство данной воздушной линии 330 кВ планируется западнее города Луга.

В 2013 году введена в эксплуатацию ПС 330/110 кВ Лужская (установленная мощность трансформаторов 2·125 МВ·А) с ВЛ 330 кВ Гатчинская – Лужская. Следует отметить, что заходы ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Лужская выполнены частично.

В настоящее время электроснабжение г. Луги и Лужского энергорайона остается ненадежным, так как осуществляется, в основном, по двум протяженным (порядка 100 км) ВЛ 110 кВ Гатчинская – Луга № 48, к которым присоединены 8 ПС 110 кВ. Нагрузка указанных ВЛ 110 кВ достигла предельного по пропускной способности значения.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей нового жилищного строительства в разрезе населенных пунктов Лужского городского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки*

| Населенный пункт, местоположение | Жилая зона | Количество потребителей (квартир/индивидуальных жилых домов) | Численность населения, человек | Пищеприготовление на плитах | Электрическая нагрузка | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |  |
| 1 очередь |
| г. Луга (ул. Большая Заречная) | Ж1 | 56 домов | 163 | на природном газе | 123,2 | 125,7 | ПС 48 «Луга» |
| г. Луга (ул. 6-я Заречная) | Ж1 | 19 домов | 56 | на природном газе | 72,2 | 73,7 |  |
| г. Луга (пер. Лужский) | Ж1 | 9 домов | 26 | на природном газе | 48,6 | 49,6 | ПС 36 «Южная» (Луга Южная) |
| г. Луга (ул. Железнодорожная) | Ж1 | 22 дома | 65 | на природном газе | 136,5 | 139,3 |  |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 59 квартиры | 171 | на природном газе | 74,3 | 75,9 | ПС 48 «Луга» |
| Всего на 1 очередь | 454,8 | 464,1 |  |
| расчетный срок |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 349 квартир | 1012 | на природном газе | 254,8 | 260,0 | ПС 48 «Луга» |
| г. Луга (Медведское шоссе) | Ж4 | 456 квартир | 1327 | электроплиты | 319,2 | 325,7 | ПС 36 «Южная» (Луга Южная) |
| Всего на расчетный срок | 574,0 | 585,7 |  |
| Итого | 1028,8 | 1049,8 |  |

* Удельные расчетные нагрузки приняты в соответствии Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области для индивидуальных жилых домов общей площадью от 150 до 600 м2 и для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2).

В связи с развитием новых производственных площадок на территории Лужского городского поселения увеличится электрическая нагрузка на источники электроснабжения. Электрическая нагрузка новых производственных предприятий на 1 очередь и расчетный срок определена из расчета средней нагрузки 150 кВ∙А на 1 га промышленной территории (в соответствии с требованиями национального стандарта «Индустриальные парки. Требования» ГОСТ Р 56301 – 2014). Общая площадь проектируемых промышленных территорий составляет 143 га на 1 очередь, то есть дополнительная электрическая нагрузка составит 21,4 МВ∙А.

На территории Лужского городского поселения запланировано размещение социально-значимых объектов (таблица 10.2.3.1.2).

Таблица 3.2.

| Населенный пункт | Объект | Единица измерения | Характеристика объекта | Удельная нагрузка, кВт | Кс | cos | Электрическая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 очередь |
| г. Луга, ул. Набережная | Здание филиала МФЦ | м2 | 250 | 0,054 | 0,8 | 0,85 | 10,8 | 12,7 |
| г. Луга, ул. Миккели | Детский сад | учащийся | 190 | 0,46 | 1 | 0,95 | 87,4 | 92,0 |
| г. Луга, Советский пр., д. 3 | Пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» | учащийся | 50 | 0,46 | 1 | 0,92 | 23,0 | 25,0 |
| г. Луга, ул. Набережная, д. 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | площадь пола, м2 | 42·24 | 0,053·3* | 0,8 | 0,85 | 128,2 | 150,8 |
| г. Луга, пер. Белозёрский | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 42·24 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 64,1 | 75,4 |
| г. Луга, ул. Школьная | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 42·24 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 64,1 | 75,4 |
| г. Луга, пр. Кирова | Плавательный бассейн | площадь зеркала воды, м2 | 250 | аналог | - | - | - | 300,0 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Многопрофильный молодёжный центр | м2 | 1700 | 0,054 | 0,8 | 0,85 | 73,4 | 86,4 |
| г. Луга, Комсомольский пр. | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | м2 | 4000 | 0,054 | 0,8 | 0,85 | 172,8 | 203,3 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Физкультурно-оздоровительный комплекс | площадь зеркала воды, м2 | 1250 | аналог | - | - | - | 600,0 |
| Всего на 1 очередь | 1621,1 |
| Расчетный срок |
| г. Луга, ул. Тоси Петровой | Государственный коррекционно-реабилитационный центр (100 обучающихся со спальными корпусами на 70 мест) | учащийся | 100 | 0,25 | 1 | 0,95 | 25,0 | 26,3 |
|  |  |  | 70 | 0,34 | 1 | 0,9 | 23,8 | 26,4 |
| г. Луга, ул. Павловская | Здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» | м2 | 1500 | 0,054 | 0,8 | 0,92 | 64,8 | 70,4 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» | м2 | 1500 | 0,054 | 0,8 | 0,92 | 64,8 | 70,4 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» | м2 | 650 | 0,054 | 0,8 | 0,92 | 28,1 | 30,5 |
| г. Луга, ул. Московская | МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» | м2 | 2500 | 0,053 | 0,8 | 0,85 | 106,0 | 124,7 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 42·24 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 64,1 | 75,4 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 42·24 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 64,1 | 75,4 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 42·24 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 64,1 | 75,4 |
| г. Луга, ул. Мелиораторов | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 42·24 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 64,1 | 75,4 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | площадь зеркала, м2 | 250 | аналог | - | - | - | 300,0 |
| г. Луга (Заречный планировочный район) | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 500 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 31,8 | 37,4 |
| г. Луга (Зажелезнодорожный планировочный район) | Спортивный зал | площадь пола, м2 | 500 | 0,053·1,5* | 0,8 | 0,85 | 31,8 | 37,4 |
| г. Луга (Заречный планировочный район) | Плавательный бассейн | площадь зеркала, м2 | 750 | аналог | - | - | - | 500,0 |
| Всего на расчетный срок | 1525,4 |
| Итого | 3146,5 |

* - повышающий коэффициент комфортности

Таким образом, дополнительная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источников электроснабжения с учетом роста нагрузок в связи с запланированным жилищным и промышленным строительством составит:

- ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга»: 1 очередь – 22,50 МВ∙А, расчетный срок – 23,36 МВ∙А,

в том числе (1 очередь/расчетный срок):

новое жилищное строительство – 0,27 МВ∙А/0,54 МВ∙А;

новые социальные объекты – 0,83 МВ∙А/1,42 МВ∙А;

проектируемое промышленное строительство – 21,4 МВ∙А/21,4 МВ∙А;

- ПС 35/10 кВ № 36 «Южная» (ПС 110/10 кВ № 36 (Луга Южная)): 1 очередь – 1,07 МВ∙А, расчетный срок – 2,32 МВ∙А,

в том числе (1 очередь/расчетный срок):

новое жилищное строительство – 0,19 МВ∙А/0,51 МВ∙А;

новые социальные объекты – 0,88 МВ∙А/1,81 МВ∙А.

С учетом полученных значений электрической нагрузки на источниках электроснабжения, необходимых для реализации запланированного жилищного и промышленного строительства, а также учитывая существующую загрузку источников питания ПС 110 кВ и ПС 35 кВ, решения «Схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы», инвестиционных программ ПАО «Ленэнерго»,  планируемая на расчетный срок электрическая нагрузка будет обеспечена.

Проектирование распределительных электрических сетей, трансформаторных подстанций, их местоположение и характеристики осуществляется на следующей стадии проектирования. Проектируемые электрические сети 10 кВ к ТП (РТП) на территориях многоквартирной жилой застройки, электрические сети 0,4 кВ к жилым многоквартирным домам и общественным зданиям выполняются кабельными линиями, прокладываемым в земляной траншее.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, составят: 1 очередь – 81,88 млн. кВт∙ч/год, расчетный срок – 85,10 млн. кВт∙ч/год.

Для обеспечения планируемых объектов электроэнергией (проектирование и строительство трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ) предлагается проведение следующих мероприятий местного значения муниципального района:

на 1 очередь:

детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

на расчетный срок:

здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»	 (г. Луга, ул. Павловская),

МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» (г. Луга, ул. Старорусская),

МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, ул. Старорусская),

МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» (г. Луга, ул. Московская),

спортивный зал (г. Луга, ул. Партизанская),

спортивный зал (г. Луга, ул. Молодежная),

спортивный зал (г. Луга, ул. Петра Баранова),

спортивный зал (г. Луга, ул. Мелиораторов),

плавательный бассейн (г. Луга, ул. Молодежная),

Для обеспечения планируемых объектов электроэнергией (проектирование и строительство трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ) предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь:

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 30 м для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 30 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в г. Луга (ул. Большая Заречная);

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1·100 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в г. Луга (ул. 6-я Заречная);

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1·63 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в г. Луга (пер. Лужский);

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 30 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в г. Луга (ул. Железнодорожная);

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 30 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1·100 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в г. Луга (севернее ул. Горная);

на расчетный срок:

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 50 м для подключения спортивного зала (г. Луга, Заречный планировочный район);

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 50 м для подключения спортивного зала (г. Луга, Зажелезнодорожный планировочный район);

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 50 м для подключения плавательного бассейна (г. Луга, Заречный планировочный район);

строительство кабельных линий 10 кВ протяженностью 50 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1·400 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой многоквартирной среднеэтажной жилой застройки в г. Луга (ул. Софьи Перовской);

строительство кабельных линий 10 кВ протяженностью 50 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1·400 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой многоквартирной многоэтажной жилой застройки в г. Луга (Медведское шоссе).

Газоснабжение

Газификация населенных пунктов существенно влияет на качество жизни населения.

В 2005 году была разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области», согласно которой газоснабжение населенных пунктов Лужского городского поселения предусматривается от существующей ГРС Суйда (расположена на территории Гатчинского муниципального района).

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» на территории поселения планируется газифицировать сетевым природным газом г. Луга и пос. Пансионат «Зелёный Бор».

Схемой газоснабжения и газификации планируется достижение следующих перспективных показателей в разрезе рассматриваемых населенных пунктов (годовой расход природного сетевого газа): г. Луга – 32798 тыс. м3 в год пос. Пансионат «Зелёный Бор» – 1249 тыс. м3.

В настоящее время эта схема скорректирована до 2025 года.

В схеме территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 (с изменениями)) применительно к Лужскому городскому поселению приведены результаты расчетов объемов перспективного газопотребления (до 2035 года):

- 71042,32 тыс. м3 - общий годовой расход;

- 24089,86 м3 – общий часовой расход;

в том числе:

- население – 11148,16 тыс. м3/год, 5461,64 м3/ч;

- промышленность – 59894,16 тыс. м3/год, 18628,22 м3/ч.

В поселении действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 15Н) в состав которой входит подпрограмма «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения».

Основные цели подпрограммы – улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, выполнение которых позволит:

- осуществить строительство газопроводов за счет средств из бюджета Ленинградской области, бюджета Лужского городского поселения;

- увеличить газификацию домовладений;

- дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации.

Планируется построить распределительные газопроводы среднего и низкого давления в жилых районах г. Луга, перечисленных в  подпрограмме «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Ожидаемы конечные результаты подпрограммы «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»:

- строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 м;

- предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения до 542 домовладений.

В соответствии с данной подпрограммой «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» разработана документация по планировке территории и межеванию территории Лужского городского поселения для линейных объектов – распределительных газопроводов, предназначенных для обеспечения населения г. Луги Ленинградской области природным газом для бытовых целей (теплоснабжение, горячее водоснабжение и пищеприготовление).

Общая длина уже запроектированных распределительных газопроводов составляет приблизительно 18,32 км. В настоящий момент реализуются планы по строительству распределительных газопроводов среднего и низкого давления в г. Луга:

- наружное газоснабжение квартала усадебной жилой застройки района Лангиной горы, г. Луга - протяженность 2,66 км;

- распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,1 км;

- распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,27 км;

- распределительный газопровод г. Луга, микрорайон Южный (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 2,06 км;

- распределительный газопровод г. Луга (заречная часть), (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 2,6 км;

- распределительный газопровод г. Луга, пер. Перовской (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,2 км;

- распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 10,4 км;

- наружное и внутреннее газоснабжение муниципального дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 7 протяженность 0,032 км.

В «Схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы» (в части теплоснабжения) и «Схеме теплоснабжения Лужского городского поселения» приведены ориентировочные графики ввода новых мощностей по существующим котельным (установка нового оборудования). По мере реализации соответственно будет увеличиваться расход природного сетевого газа на этих котельных. Требуемые дополнительные объемы природного газа необходимо будет определить на следующих стадиях проектирования при выборе нового оборудования. Строительства новых газовых котельных «Схемой теплоснабжения Лужского городского поселения» не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается газификация территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки г. Луга в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления:

на 1 очередь:

существующая индивидуальная жилая застройка в северной части Зажелезнодорожного планировочного района;

существующая индивидуальная жилая застройка в планировочном районе Шалово г. Луга

существующая индивидуальная жилая застройка в северной части Заречного планировочного района;

существующая индивидуальная жилая застройка в микрорайоне «Южный»;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по ул. Большая Заречная;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по ул. 6-я Заречная;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по пер. Лужский;

проектируемая индивидуальная жилая застройка по ул. Железнодорожная;

проектируемая индивидуальная жилая застройка севернее ул. Горная;

на расчетный срок:

проектируемая многоквартирная среднеэтажная жилая застройка по ул. Софьи Перовской;

существующая многоквартирная жилая застройка в планировочном районе Луга-3;

существующая индивидуальная жилая застройка в южной части Заречного планировочного района;

существующая индивидуальная жилая застройка в южной части Зажелезнодорожного планировочного района.

В генеральном плане выполнены расчеты потребления сетевого природного газа населением на 1 очередь и расчетный срок.

Объемы газопотребления на территории Лужского городского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Показатель потребления сетевого природного газа принят:

– для многоквартирного жилого дома с газовой плитой, центральным отоплением и горячим водоснабжением - 156 м3/год на 1 человека;

– для индивидуальных жилых домов с газовой плитой, газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения  - 338,4 м3/год на 1 человека;

– отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) 98,4 м3/год на 1 м2.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Расчет годового газопотребления коммунально-бытовых потребителей

| Населенный пункт, местоположение | Жилая зона | Количество потребителей (квартир/индивидуальных жилых домов) | Численность населения, человек | Потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пище- приготовление | Горячее водоснабжение | Отопление |
| 1 очередь |
| г. Луга (северная часть Зажелезнодорожного планировочного района) | Ж1 | 149 | 447 | 69,73 | 81,53 | 1 112,82 |
| г. Луга (планировочный район Шалово) | Ж1 | 366 | 1098 | 171,29 | 200,28 | 2 733,49 |
| г. Луга (северная часть Заречного планировочного района) | Ж1 | 335 | 1005 | 156,78 | 183,31 | 2 501,97 |
| г. Луга (микрорайон «Южный») | Ж1 | 224 | 672 | 104,83 | 122,57 | 1 672,96 |
| г. Луга (ул. Большая Заречная) | Ж1 | 56 домов | 163 | 25,43 | 29,73 | 405,79 |
| г. Луга (ул. 6-я Заречная) | Ж1 | 19 домов | 56 | 8,74 | 10,21 | 139,41 |
| г. Луга (пер. Лужский) | Ж1 | 9 домов | 26 | 4,06 | 4,74 | 64,73 |
| г. Луга (ул. Железнодорожная) | Ж1 | 22 дома | 65 | 10,14 | 11,86 | 161,82 |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 59 квартиры | 171 | 26,68 | 31,19 | 425,71 |
| Итого на 1 очередь | 577,67 | 675,43 | 9 218,69 |
| расчетный срок |
| г. Луга (южная часть Зажелезнодорожного планировочного района) | Ж1 | 644 | 1932 | 301,39 | 352,40 | 4 809,75 |
| г. Луга (планировочный район Луга-3) | Ж2 и Ж3 | 796 | 2388 | 372,60 | 435,66 | 5 946,12 |
| г. Луга (южная часть Заречного планировочного района) | Ж1 | 207 | 621 | 96,88 | 113,27 | 1 545,99 |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 349 квартир | 1012 | 157,87 | 184,59 | 2 609,02 |
| г. Луга (Медведское шоссе) | Ж4 | 456 квартир | 1327 | - | 242,04 | 3 421,11 |
| Итого на расчетный срок | 928,74 | 1 327,96 | 18 332,00 |
| Всего потребление | 1 506,41 | 2 003,38 | 27 550,69 |

По мере строительства запланированных социальных объектов в г. Луга потребуются дополнительные объемы природного газа для подачи на газовые котельные (теплоснабжение и горячее водоснабжение). Расчет необходимых объемов природного газа должен быть выполнен на следующих стадиях проектирования при проектировании конкретных объектов.

При разработке схемы газификации г. Луга генеральным планом предлагается предусмотреть возможность подачи сетевого природного газа населению многоквартирных жилых домов, газоснабжение которых в настоящий момент осуществляется от резервуарных газовых установок (сжиженный углеводородный газ). При реализации указанного предложения на территории Лужского городского поселения потребление сжиженного углеводородного газа сохранится только в частном секторе в виде сжиженного углеводородного баллонного газа.

Газоснабжение новых промышленных предприятий не запланировано. Возможность газификации промышленных предприятий должна быть определена на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных предприятий.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП\ШРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь:

строительство ранее запроектированных (в соответствии с проектами планировок) распределительных газопроводов среднего и низкого давления общей длиной 22,5 км;

разработка документации по планировке территории и межеванию территории Лужского городского поселения для размещения линейных объектов – распределительных газопроводов;

строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,3 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом по ул. Большая Заречная, ул. Средняя Заречная, ул. 6-я Заречная, пер. Заречный в г. Луга;

строительство распределительных газопроводов длиной 0,4 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом в районе пер. Лужский г. Луга;

строительство распределительных газопроводов общей длиной 2,0 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом в районе пр. Урицкого, ул. Сергиевская, ул. Железнодорожная, ул. Красной Артиллерии г. Луга;

строительство распределительных газопроводов длиной 1,0 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом к северу от ул. Горная г. Луга;

на расчетный срок:

строительство распределительных газопроводов длиной 0,1 км для обеспечения территорий существующей и планируемой жилой застройки сетевым природным газом в районе ул. Софьи Перовской г. Луга;

строительство распределительных газопроводов длиной 10,2 км для обеспечения территорий существующей жилой застройки сетевым природным газом в южной части Зажелезнодорожного планировочного района г. Луга,

строительство распределительных газопроводов длиной 1,0 км для обеспечения территорий существующей жилой застройки сетевым природным газом в планировочном районе Луга-3 г. Луга,

строительство распределительных газопроводов длиной 3,1 км для обеспечения территорий существующей жилой застройки сетевым природным газом в южной части Заречного планировочного района г. Луга.

Теплоснабжение

Необходимость реконструкции источников тепловой энергии городского поселения обусловлена планами строительства новых жилых домов и социальных объектов в г. Луга.

Для обеспечения подключения к источникам перспективных нагрузок необходимо реализовать комплекс мероприятий направленный на исключение дефицита тепловой мощности котельных и реконструкцию источников имеющих высокий процент износа установленного оборудования.

«Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы» (в части теплоснабжения) и «Схемой теплоснабжения Лужского городского поселения» приведен ориентировочных график ввода новых мощностей по существующим котельным (установка нового оборудования).

Таблица 3.4. Ориентировочный график ввода новых мощностей

| № | Теплоисточник | Оборудование | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | БМК-2,0 МВт | Котел Duotherm Polykraft 2000– 2 штуки | 2020 |
| 2. | БМК-3,7 МВт | Котел Duotherm - 500 – 1 штука | 2022 |
| 3. | Котельная «Северная» по ул. Виктора Пислегина* | Котел КСВа-2,5 – 1 штука | 2017 |
| 4. | Котельная 3/122 | Котел «ЗИОСАБ-5000» с горелкой GKP-500M – 1 штука | 2017 |
| 5. | Котельная 15/243, ул. Госпитальная* | Котел ЛТМ КВР-1,5 – 3 штуки | 2018 |
| 6. | Котельная на территории «Больничного городка»* | Котел КВ-ГМ 3,5-115 – 1 штука | 2018 |
| 7. | Котельная по ул. Смоленская * | Котел Термотехник ТТ-100 (1000 кВт) – 1 штука Котел Термотехник ТТ-100 (1500 кВт) – 1 штука | 2025 |
| 8. | Котельная «Школа № 5», ул. Свободы* | Котел Термотехник ТТ-100 (1500 кВт) – 1 штука Котел Термотехник ТТ-100 (2000 кВт) – 1 штука | 2025 |
| 9. | Котельная профилактория «Буревестник» | Котел ЗИОСАБ-2500 – 2 штуки | 2018 |

Перечень устанавливаемого оборудования приведен ориентировочно и подлежит корректировки при проведении проектно-изыскательских работ.

В связи с тем, что источники теплоснабжения - котельная 4/150 и котельная 4/180 ООО «Теплострой Плюс» неспособны надежно и качественно осуществлять теплоснабжение потребителей тепловой энергии, а котельная 3/122 находится в удовлетворительном техническом состоянии и позволяет увеличить присоединенную тепловую нагрузку, «Схемой теплоснабжения Лужского городского поселения» принято решение о переносе присоединенных нагрузок котельных 4/150 и 4/180 на котельную 3/122. При этом котельные 4/150 и 4/180 выводятся из работы и в дальнейшем эксплуатироваться не будут.

Строительства новых котельных «Схемой теплоснабжения Лужского городского поселения» не предусмотрено.

Отопление и горячее водоснабжение проектируемых многоквартирных жилых домов в г. Луга на 1 очередь - севернее ул. Горная, на расчетный срок - ул. Софьи Перовской, ш. Медведское предлагается от существующих котельных.

Таблица 3.5. Ориентировочный расчет прироста тепловых нагрузок при размещении многоквартирных жилых домов

| Населенный пункт, местоположение | Жилая зона | Количество потребителей (квартир) | Строительный объем, м3 | Тепловая нагрузка, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение | отопление |
| 1 очередь |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 59 | 12960 | 0,250 | 3,406 |
| Всего на 1 очередь | 0,250 | 3,406 |
| расчетный срок |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 349 | 79560 | 1,477 | 20,872 |
| г. Луга (Медведское шоссе) | Ж4 | 456 | 104040 | 1,936 | 27,369 |
| Всего на расчетный срок | 3,413 | 48,241 |
| Итого общее потребление | 3,663 | 51,647 |

Развитие системы централизованного теплоснабжения связано с подключением проектируемых социально значимых объектов местного значения муниципального района в г. Луга:

на 1 очередь:

детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

на расчетный срок:

здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»	 (г. Луга, ул. Павловская);

МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» (г. Луга, ул. Старорусская);

МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, ул. Старорусская);

МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» (г. Луга, ул. Московская);

спортивный зал (г. Луга, ул. Партизанская);

спортивный зал (г. Луга, ул. Молодежная);

спортивный зал (г. Луга, ул. Петра Баранова);

спортивный зал (г. Луга, ул. Мелиораторов);

плавательный бассейн (г. Луга, ул. Молодежная).

Развитие системы централизованного теплоснабжения связано с подключением проектируемых социально значимых объектов местного значения поселения в г. Луга:

на 1 очередь:

физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

на расчетный срок:

спортивного зала (г. Луга, Заречный планировочный район);

спортивного зала (г. Луга, Зажелезнодорожный планировочный район);

плавательного бассейна (г. Луга, Заречный планировочный район).

Расчет прироста тепловых нагрузок и необходимых объемов природного газа должен быть выполнен на следующих стадиях проектирования при проектировании конкретных объектов.

Учитывая наличие ветхих участков тепловых сетей (протяженностью 6,67 км), для нормального обеспечения тепловой энергией существующих и проектируемых потребителей необходимо предусмотреть мероприятия по текущему ремонту.

В соответствии с пунктом 10 Федерального закона  от 07.12.2011 № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

На территории муниципального образования открытая система теплоснабжения применяется на следующих котельных:

1. БМК-46,52 МВт, микрорайон «Центральный»;

2. БМК-12,8 МВт;

3. БМК-21,42 МВт, микрорайон «Южный-1»;

4. БМК-21,42 МВт, микрорайон «Южный-2».

До указанных дат должен быть осуществлен переход на закрытую схему теплоснабжения по всем котельным поселения.

Приоритетным способом перехода на закрытую схему теплоснабжения является организация индивидуальных тепловых пунктов у абонентов. Данный способ является наиболее приемлемым по нескольким причинам:

- нет необходимости осуществлять прокладку дополнительных трубопроводов (снижение потерь тепловой энергии при транспортировке);

- в индивидуальных тепловых пунктах (далее – ИТП) возможно применение местного качественного регулирования потребляемой тепловой энергии, что исключит появление перетопов или недотопов в зданиях;

- применение автоматики регулирования температуры горячего водоснабжения у абонентов;

- совместно с внедрением ИТП возможно осуществить мероприятие по массовой установке общедомовых приборов учета тепловой энергии.

При этом все вводимые в эксплуатацию ИТП должны быть полностью автоматизированными, включать в себя систему погодозависимого регулирования и приборы учета тепловой энергии с возможностью автоматической дистанционной передачи данных посредствам сети «интернет».

Отопление населения в индивидуальной жилой застройке в населенных пунктах Лужского городского поселения предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе, а также за счет печного отопления.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей Лужского городского поселения проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь:

капитальный ремонт сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

реконструкция муниципальных котельных с установкой новых мощностей:

котельная «Северная» по ул. Виктора Пислегина – котел КСВа-2,5 – 1 шт.;

котельная на территории «Больничного городка» – котел КВ-ГМ 3,5-115 – 1 шт.;

котельная по ул. Смоленская - котел Термотехник ТТ-100 (1000 кВт) – 1 шт., котел Термотехник ТТ-100 (1500 кВт) – 1 шт.;

котельная на территории школы № 5, ул. Свободы - котел Термотехник ТТ-100 (1500 кВт) – 1 шт., котел Термотехник ТТ-100 (2000 кВт) – 1 шт.;

перенос присоединенных нагрузок котельных 4/150 и 4/180 на котельную 3/122, демонтаж котельных 4/150 и 4/180;

строительство котельной (крышной котельной) для обеспечения проектируемой многоквартирной жилой застройки севернее ул. Горная г. Луга к сети отопления и горячего водоснабжения;

строительство тепловых сетей протяженностью 2,3 км для подключения проектируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

строительство тепловых сетей ориентировочной общей протяженностью 1,5 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения муниципального района  в г. Луга:

детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

на расчетный срок:

строительство тепловых сетей протяженностью 0,1 км для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки по ул. Софьи Перовской в г. Луга к сети отопления и горячего водоснабжения;

строительство тепловых сетей протяженностью 0,4 км для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки по Медведскому шоссе в г. Луга к сети отопления и горячего водоснабжения;

строительство тепловых сетей ориентировочной общей протяженностью 1,1 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения муниципального района  в г. Луга:

здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»	 (г. Луга, ул. Павловская);

МОУ ЛО « Лужская детская музыкальная школа имени  Н.А. Римского-Корсакова» (г. Луга, ул. Старорусская);

МОУ ЛО «Нхудожественная школа» (г. Луга, ул. Старорусская),

МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» (г. Луга, ул. Московская),

спортивный зал (г. Луга, ул. Партизанская);

спортивный зал (г. Луга, ул. Молодежная);

спортивный зал (г. Луга, ул. Петра Баранова);

спортивный зал (г. Луга, ул. Мелиораторов);

плавательный бассейн (г. Луга, ул. Молодежная);

строительство тепловых сетей для подключения проектируемых  объектов физкультуры и спорта местного значения поселения в г. Луга:

спортивного зала (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км;

спортивного зала (г. Луга, Зажелезнодорожный планировочный район), протяженность 0,1 км;

плавательного бассейна (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км.

Водоснабжение и водоотведение

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

На территории городского  поселения действует муниципальная программа «Развитие жилищно-комунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы», включающая подпрограмму «Чистая вода».

Задачами подпрограммы являются: обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения, снижение объемов потерь и количества аварий, капитальный ремонт и реконструкция объектов водоснабжения.

К концу 2018 года в рамках подпрограммы запланирован капитальный ремонт 3 артезианских скважин: № 3, № 5 (планировочный район Луга-3) и № 3 (планировочный район Городок-5).

При капитальном ремонте артезианских скважин проектом предлагается строительство станций обезжелезивания для каждой скважины.

«Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2024 годы» в части водоснабжения предлагается к реализации следующие мероприятия:

- проведение комплексной оценки располагаемых запасов подземных вод для возможного территориального планирования размещения источников подземного водоснабжения;

- замена резервных насосов (КМ 50-32-125) на станциях 2-го подъема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на насосы модели NB 32-125/139;

- установка частотно-регулируемых электроприводов на артезианских скважинах: № 3 (г. Луга, ГПТУ-47); № 69734 (г. Луга, ул. Нижегородская); № 74276 (г. Луга, ул. Горная); № 74277 (г. Луга, ул. Горная 6а); № 45568 (г. Луга, ул. Петра Баранова); № 11 (г. Луга, ул. Дмитриева); № 1 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 59691 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 53319 (г. Луга, планировочный район Городок-5); № 14328 (г. Луга, планировочный район Городок-5);

- капитальный ремонт водонапорных башен (далее - ВНБ): ВНБ от артскважины новая по ул. Дмитриева); ВНБ от артскважины № 2751; ВНБ от 3 артезианских скважин (планировочный район Городок-5);

- реконструкция (перебурение) до 2024 года артезианских скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 22567 (г. Луга, ул. Нижегородская); № 45568 (г. Луга, ул. Петра Баранова); № 40095 (г. Луга, ул. Ленинградская); № 59672 (г. Луга, ул. Виктора Пислегина); № 67537 (г. Луга, больничный городок); № 74276 (г. Луга, ул. Горная); № 74277 (г. Луга, ул. Горная 6а); № 2820 (г. Луга, ул. Зеленая);

- реконструкция (перебурение) до 2017 года артезианских скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 11 (г. Луга, ул. Дмитриева); № 2467 (г. Луга, планировочный раон Луга-2); № 1 и № 59691 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 53319 (г. Луга, планировочный район Городок-5).

Перебуренные скважины подлежат тампонажу.

На всех существующих артезианских скважинах предлагается строительство станций водоподготовки и обеззараживания на 1 очередь.

На территории Лужского городского поселения запланировано развитие многоквартирной среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки, а также размещение ряда социальных объектов в г. Луга.

В части развития системы водоснабжения предлагается обеспечить данные территории и объекты централизованным водоснабжением. Также планируется строительство водопроводов вдоль улиц г. Луга в существующей застройке (не обеспеченной централизованным водоснабжением) с возможностью подключения индивидуальных и многоквартирых  малоэтажных жилых домов к централизованной системе водоснабжения: пр. Лесной Просек, ул. Луговая, ул. Средняя Заречная, ул. Школьная, ул. Дачная, ул. Заводская.

Водопотребление на расчетный срок на территориях обеспеченной существующей жилой застройки принимается на существующем уровне.

Объемы водоснабжения на территории Лужского городского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Водопотребление подключаемой к системе централизованного водоснабжения многоквартирной и индивидуальной жилой застройки – 220 л/сут на человека.

Таблица 3.6. Объемы водопотребления подключаемых к системе централизованного водоснабжения территорий жилой застройки

| Потребители, местоположение | Жилая зона | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление, л/сут | Максимальный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 очередь |
| г. Луга (пр. Лесной Просек) | Ж1 | 189 | 220 | 41,6 | 15,2 |
| г. Луга (ул. Луговая) | Ж1, Ж2 | 210 | 220 | 46,2 | 16,9 |
| г. Луга (ул. Средняя Заречная) | Ж1 | 296 | 220 | 65,1 | 23,8 |
| г. Луга (ул. Школьная) | Ж1 | 126 | 220 | 27,7 | 10,1 |
| г. Луга (ул. Дачная) | Ж1 | 107 | 220 | 23,6 | 8,6 |
| г. Луга (ул. Заводская) | Ж1 | 99 | 220 | 21,7 | 7,9 |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж1 | 244 | 220 | 53,6 | 19,6 |
| г. Луга (ул. Большая Заречная) | Ж1 | 163 | 220 | 35,9 | 13,1 |
| г. Луга (ул. 6-я Заречная) | Ж1 | 56 | 220 | 12,3 | 4,5 |
| г. Луга (пер. Лужский) | Ж1 | 26 | 220 | 5,7 | 2,1 |
| г. Луга (ул. Железнодорожная) | Ж1 | 65 | 220 | 14,3 | 5,2 |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 171 | 220 | 37,6 | 13,7 |
| Всего на 1 очередь |  |  |  | 385,3 | 140,6 |
| Расчетный срок |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 1012 | 220 | 222,6 | 81,3 |
| г. Луга (ш. Медведское) | Ж4 | 1327 | 220 | 291,9 | 106,6 |
| Всего на расчетный срок |  |  |  | 514,6 | 187,8 |
| Итого |  |  |  | 899,9 | 328,5 |

В сельских населенных пунктах Лужского городского поселения на расчетный срок развитие централизованной системы водоснабжения не планируется. Водоснабжение населения будет осуществляться из личных или коллективных колодцев, индивидуальных и групповых артезианских скважин.

Таблица 3.6. Объемы водопотребления подключаемых к системе централизованного водоснабжения планируемых социальных объектов

| Населенный пункт, местоположение | Объект | Единица измерения | Количество | Удельное водопотребление, л | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь |
| г. Луга, ул. Набережная | Здание филиала МФЦ | работающий | 15 | 12 | 0,18 | 0,07 |
| г. Луга, ул. Миккели | Детский сад | ребенок | 190 | 21,5 | 4,09 | 1,49 |
| г. Луга, Советский пр., д. 3 | Пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Набережная, д. 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | спортсмен | 100 | 100 | 10,00 | 3,65 |
| г. Луга, пер. Белозёрский | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Школьная | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, пр. Кирова | Плавательный бассейн | посетитель | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 500 | 10 % от объема | 50,00 | 18,25 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Многопрофильный молодёжный центр | посетитель | 100 | 8,6 | 0,86 | 0,31 |
| г. Луга, Комсомольский пр. | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | работающий | 20 | 12 | 0,24 | 0,09 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Физкультурно-оздоровительный комплекс | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
|  |  | посетитель бассейна | 250 | 100 | 25,00 | 9,13 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 2500 | 10 % от объема | 250,00 | 91,25 |
| Всего на 1 очередь | 360,80 | 131,69 |
| Расчетный срок |  |
| г. Луга, ул. Тоси Петровой | Государственный коррекционно-реабилитационный центр (100 обучающихся со спальными корпусами на 70 мест) | учащийся | 100 | 9 | 0,90 | 0,33 |
|  |  | спальное место | 70 | 70 | 4,90 | 1,79 |
| г. Луга, ул. Павловская | Здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Московская | МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» | учащийся | 50 | 8,6 | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Мелиораторов | Спортивный зал | спортсмен | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | посетитель | 50 | 100 | 5,00 | 1,83 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 500 | 10 % от объема | 50,00 | 18,25 |
| г. Луга (заречный планировочный район) | Спортивный зал | спортсмен | 30 | 100 | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга (Зажелезнодорожный планировочный район) | Спортивный зал | спортсмен | 30 | 100 | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | посетитель | 150 | 100 | 15,00 | 5,48 |
|  |  | пополнение бассейна, м3 | 1500 | 10 % от объема | 150,00 | 54,75 |
| Всего на расчетный срок | 253,52 | 92,53 |
| Итого | 614,32 | 224,22 |

Водопотребление промышленными предприятиями проектируемых промышленных территорий предлагается из собственных источников - артезианских скважин. Возможность использования системы централизованного водопотребления промышленными предприятиями должна быть определена на следующих стадиях проектирования и размещения конкретных предприятий.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят на 1 очередь – 4854 м3/сут, на расчетный срок 5107 м3/сут.

Производительность существующих водозаборов достаточна для обеспечения потребителей в г. Луга необходимым количеством воды хозяйственно-питьевого качества.

Среднесуточное водопотребление из систем централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека в целом по поселению составят: на 1 очередь – 136,3 л/сут, на расчетный срок 138,0 л/сут.

В сфере развития системы водоснабжения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- капитальный ремонт артезианских скважин: № 3, № 5 г. (планировочный район Луга-3) и № 3 (планировочный район Городок-5) со строительством станций обезжелезивания;

- замена резервных насосов (КМ 50-32-125) на станциях 2-го подъема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на насосы модели NB 32-125/139;

- капитальный ремонт водонапорных башен (далее - ВНБ): ВНБ от артскважины новая по ул. Дмитриева); ВНБ от артскважины № 2751; ВНБ от 3 артезианских скважин (планировочный район Городок-5);

- реконструкция (перебурение) скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 11 г. Луга, ул. Дмитриева, №  2467 г. Луга, Луга-2, № 1 и № 59691 г. Луга, Луга-3, № 53319: г. Луга, Городок-5;

- реконструкция (перебурение) скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 22567: г. Луга, ул. Нижегородская; №45568: г. Луга, ул. П. Баранова № 40095: г. Луга, ул. Ленинградская; № 59672: г. Луга, ул. Виктора Пислегина; № 67537: г. Луга, ЦРБ; № 74276: г. Луга, ул. Горная; № 74277: г. Луга, ул. Горная 6а; № 2820: г. Луга, ул. Зеленая. Перебуренные скважины подлежат тампонажу;

- строительство на существующих артезианских скважинах станций водоподготовки и обеззараживания;

- капитальный ремонт 2,1 км ветхих водопроводных сетей;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,1 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по пр. Лесной Просек;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,5 км для подключения существующей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки по ул. Луговая;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,3 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Средняя Заречная;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,1 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Школьная;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,4 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Дачная;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,1 км для подключения существующей индивидуальной жилой застройки по ул. Заводская;

- строительство сетей водоснабжения длиной 0,5 км для подключения проектируемой малоэтажной жилой застройки севернее ул. Горная г. Луга;

- строительство сетей водоснабжения ориентировочной протяженностью 0,5 км для подключения проектируемых социально значимых объектов местного значения муниципального района  в г. Луга:

детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

- строительство сетей  водоснабжения протяженностью 1,0 км для подключения проектируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

на расчетный срок:

- капитальный ремонт участков водопроводных сетей, отслуживших нормативный срок службы;

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,1 км для подключения проектируемой среднеэтажной жилой застройки ул. Софьи Перовской г. Луга;

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,2 км для подключения проектируемой многоэтажной жилой застройки ш. Медведское г. Луга;

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,5 км для подключения проектируемых социально значимых объектов местного значения муниципального района в г. Луга:

здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»	 (г. Луга, ул. Павловская);

МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» (г. Луга, ул. Старорусская);

МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, ул. Старорусская),

МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» (г. Луга, ул. Московская),

спортивный зал (г. Луга, ул. Партизанская);

спортивный зал (г. Луга, ул. Молодежная);

спортивный зал (г. Луга, ул. Петра Баранова);

спортивный зал (г. Луга, ул. Мелиораторов);

плавательный бассейн (г. Луга, ул. Молодежная);

- строительство сетей водоснабжения для подключения проектируемых  объектов физкультуры и спорта местного значения поселения в г. Луга:

спортивного зала (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км;

спортивного зала (г. Луга, Зажелезнодорожный планировочный район), протяженность 0,1 км;

плавательного бассейна (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км.

# Водоотведение. Дождевая канализация

Развитие системы централизованного водоотведения на расчетный срок на территории Лужского городского поселения планируется в г. Луга.

Действующей муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы», включающей подпрограмму «Чистая вода», запланирована до 2018 года разработка схем ливневой канализации г. Луга и ремонт существующих сетей водоотведения и ливневой канализации не менее 0,5 км ежегодно.

«Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2024 годы» в части водоотведения предлагается к реализации следующие мероприятия:

- реконструкция и техническое перевооружение КОС № 1 г. Луга с увеличением общей производительности до 17 000 м3/сут;

- реконструкция и техническое перевооружение КОС Городок-5 с сохранением общей производительности 950 м3/сут;

- реконструкция и техническое перевооружение КОС Луга-2 с сохранением общей производительности 200 м3/сут;

- реконструкция КНС № 1-9 с сохранением текущей производительности станций;

- замена ветхих участков на водопроводных сетях общей длиной 68,5 км;

- вывод из эксплуатации существующих КОС № 2 (ДРСУ) и организация отвода канализационных стоков до существующей системы водоотведения.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается обеспечить централизованным водоотведением проектируемые многоквартирные жилые дома и проектируемые социальные объекты в г. Луга.

Расчетные объемы сточных вод на 1 очередь и расчетный срок приняты в соответствии с СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Объем стоков от проектируемой многоквартирной жилой застройки и от проектируемых социальных объектов принимается равным планируемому водопотреблению.

Таблица 3.7. Объемы стоков в сети водоотведения подключаемых к системе централизованного водоотведения территорий жилой застройки

| Потребители, местоположение | Жилая зона | Численность населения, чел. | Удельное значение, л/сут | Объемы стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 очередь |
| г. Луга (севернее ул. Горная) | Ж2 | 171 | 220 | 37,6 | 13,7 |
| Всего на 1 очередь | 37,6 | 13,7 |
| Расчетный срок |
| г. Луга (ул. Софьи Перовской) | Ж3 | 1012 | 220 | 222,6 | 81,3 |
| г. Луга (ш. Медведское) | Ж4 | 1327 | 220 | 291,9 | 106,6 |
| Всего на расчетный срок | 514,6 | 187,8 |
| Итого | 552,2 | 201,5 |

Таблица 3.8. Объемы стоков в сети водоотведения подключаемых к системе централизованного водоотведения планируемых социальных объектов

| Населенный пункт, местоположение | Объект | Объемы стоков |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 очередь |
| г. Луга, ул. Набережная | Здание филиала МФЦ | 0,18 | 0,07 |
| г. Луга, ул. Миккели | Детский сад | 4,09 | 1,49 |
| г. Луга, Советский пр., д. 3 | Пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Набережная, д. 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 10,00 | 3,65 |
| г. Луга, пер. Белозёрский | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Школьная | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, пр. Кирова | Плавательный бассейн | 55,0 | 20,08 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Многопрофильный молодёжный центр | 0,86 | 0,31 |
| г. Луга, Комсомольский пр. | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 0,24 | 0,09 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 280,0 | 102,2 |
| Всего на 1 очередь | 360,80 | 131,69 |
| Расчетный срок |
| г. Луга, ул. Тоси Петровой | Государственный коррекционно-реабилитационный центр (100 обучающихся со спальными корпусами на 70 мест) | 5,8 | 2,12 |
| г. Луга, ул. Павловская | Здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Старорусская | МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Московская | МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» | 0,43 | 0,16 |
| г. Луга, ул. Партизанская | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Петра Баранова | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Мелиораторов | Спортивный зал | 5,00 | 1,83 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | 55,0 | 20,08 |
| г. Луга (Заречный планировочный район) | Спортивный зал | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга (Зажелезнодорожный планировочный район) | Спортивный зал | 3,00 | 1,10 |
| г. Луга, ул. Молодежная | Плавательный бассейн | 165,0 | 60,23 |
| Всего на расчетный срок | 253,52 | 92,53 |
| Итого | 614,32 | 224,22 |

При дальнейшем проектировании запланированных объектов необходимо рассчитать количество канализационных насосных станций (далее - КНС) и их местоположение.

Канализационные очистные сооружения г. Луга находятся в рабочем, но требующем капитального ремонта, состоянии. Генеральным планом предлагается на 1 очередь реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга. Проектную мощность предлагается оставить на существующем уровне (14,7 тыс. м³/сут).

После строительства сети водоотведения к запланированному на 1 очередь объекту - физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном) вдоль ул. Нижегородская и ул. Партизанская, предлагается ликвидация канализационных очистных сооружений Луга № 2 (ДРСУ). Канализационные стоки предлагается направить в планируемую сеть водоотведения.

На канализационных очистных сооружениях «Луга-2», «Городок-5» предлагается провести реконструкцию на расчетный срок со строительством блоков доочистки.

Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков промышленных предприятий проектируемых промышленных территорий предлагается на собственных очистных сооружениях. Согласно СП 32.13330.2012 система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод и производственных сточных вод после их очистки и обеззараживания (обезвреживания). Проектом предлагается максимальное использование поверхностных сточных вод в технологическом цикле и для полива проектируемых промышленных территорий. С целью аккумулирования и использования поверхностных сточных вод после очистки на проектируемых промышленных территориях необходимо предусмотреть строительство сети сбора поверхностных стоков, накопительных резервуаров и очистных сооружений поверхностного стока. Производительность данных очистных сооружений и объем резервуаров необходимо уточнить на следующей стадии проектирования. Возможность использования системы централизованного водоотведения для хозяйственно-бытовых стоков промышленными предприятиями должна быть определена при размещении конкретных предприятий.

Объёмы водоотведения существующими промышленными предприятиями в систему централизованного водоотведения принимаются на существующем уровне.

Объемы водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных стоков составят:

КОС г. Луга: на 1 очередь - 5789 м3/сут, на расчетный срок - 6595 м3/сут;

КОС «Луга-2»: на 1 очередь - 72 м3/сут, на расчетный срок - 72 м3/сут;

КОС «Городок-5»:  на 1 очередь - 529 м3/сут, на расчетный срок - 529 м3/сут.

Дождевая канализация

В целях предотвращению загрязнения водных объектов поверхностным стоком генеральным планом планируются строительство системы сбора, отведения и очистки поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод. Сбор поверхностных сточных вод предлагается с территорий многоквартирной жилой застройки и общественно-деловых территорий. Местоположение очистных сооружений поверхностного стока, канализационной насосной станции и напорного коллектора должна быть определена на следующих стадиях проектирования.

На 1 очередь предлагается реконструкция существующей системы ливневой канализации в г. Луга на участках, отслуживших нормативный срок.

При строительстве запланированных социальных объектов и кварталов многоквартирной жилой застройки необходимо предусмотреть сбор дождевых стоков.

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой дождевой канализации с учетом СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00.

В сфере развития системы водоотведения проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга с увеличением общей производительности до 17 000 м3/сут;

реконструкция КНС № 1-9 с сохранением текущей производительности станций;

разработка схем ливневой канализации г. Луга;

капитальный ремонт 68,5 км ветхих сетей водоотведения;

строительство сетей водоотведения для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки севернее ул. Горная г. Луга длиной 0,6 км;

строительство сетей водоотведения ориентировочной общей протяженностью 1,4 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения муниципального района в г. Луга:

детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

строительство сетей  водоснабжения протяженностью 2,7 км для подключения проектируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

ликвидация канализационных очистных сооружений Луга № 2 (ДРСУ) и переключение стоков в планируемую сеть водоотведения;

на расчетный срок :

реконструкция канализационных очистных сооружений «Луга-2» со строительством блока доочистки;

реконструкция канализационных очистных сооружений «Городок-5» со строительством блока доочистки;

капитальный ремонт участков сети водоотведения и канализационных насосных станций, отслуживших нормативный срок службы;

строительство сетей водоотведения для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки ул. Софьи Перовской г. Луга длиной 0,1 км;

строительство сетей водоотведения для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки ш. Медведское г. Луга длиной 0,2 км;

строительство сетей водоотведения общей ориентировочной протяженностью 1,2 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения  муниципального района в г. Луга:

здание МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»	 (г. Луга, ул. Павловская);

МОУ ЛО «Лужская  музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» (г. Луга, ул. Старорусская);

МОУ ЛО «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, ул. Старорусская),

МОУ ЛО «Лужская детско-юношеская школа» (г. Луга, ул. Московская),

спортивный зал (г. Луга, ул. Партизанская);

спортивный зал (г. Луга, ул. Молодежная);

спортивный зал (г. Луга, ул. Петра Баранова);

спортивный зал (г. Луга, ул. Мелиораторов);

плавательный бассейн (г. Луга, ул. Молодежная);

строительство сетей водоотведения  для подключения проектируемых  объектов физкультуры и спорта местного значения поселения в г. Луга:

спортивного зала (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км;

спортивного зала (г. Луга, Зажелезнодорожный планировочный район), протяженность 0,1 км;

плавательного бассейна (г. Луга, Заречный планировочный район), протяженность 0,1 км.

4. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции

объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Лужское городское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области

Согласно «Схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы», утвержденных распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27.04.2017 № 256-рг, для обеспечения надежного электроснабжения Лужского энергорайона в 2017 году планируется строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ «Лужская».

«Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017- 2021 годы» запланировано завершение реконструкции ПС 110 кВ № 48 «Луга» с установкой трансформаторов 2·63 MBA, 35 кВ, рекомендована реконструкция ПС 35/10 кВ № 36 «Южная» с заменой силовых трансформаторов на 2·10 МВ∙А и намечена к техническому перевооружению ПС 35/0,4 кВ № 40 «ГОК» с целью замены ячеек (замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели).

Также «Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017- 2021 годы» планируется:

реконструкция до 2021 года воздушных линий:

ВЛ 110 кВ Луга (ПС 48) – Жельцы (ПС 144) (Лужская-7);

отмечены как отработавшие нормативный срок службы:

ВЛ 110 кВ Луга – Сырец с отпайкой на ПС ФФП (Сырецкая-1);

ВЛ 110 кВ Дзержинка – Луга (Лужская-8);

ВЛ 110 кВ Луга – Низовская (Низовская-1);

ВЛ 35 кВ Луга – Луга - Южная (Скребловская-1);

ВЛ 35 кВ Скреблово – Луга - Южная (Скребловская-2).

На территории Лужского городского поселения «Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы» строительства новых объектов электросетевого хозяйства не запланировано.

Генеральным планом поселения учтены объекты регионального значения в сфере электроснабжения запланированные на территории Лужского городского поселения схемой территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 (с изменениями)):

1 очередь:

- ПС 35/0,4 кВ № 40 «ГОК» (реконструкция)

Основные характеристики:

замена ячеек.

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории: в соответствии с разработанным  проектом санитарно-защитной зоны.

- ПС 110 кВ «Луга - Южная» (строительство взамен ПС 35 кВ № 36 «Южная»); ВЛ 110 кВ заходы на ПС 110 кВ «Луга-Южная» (взамен «Строительство ПС 110 кВ «Луга - Южная» взамен существующей ПС 35 кВ № 36 «Южная», Строительство заходов на ПС 110 кВ «Луга - Южная»)

Основные характеристики:

- установка 2 трансформаторов по 16 МВ∙А;

- протяжённость линии: 10 км.

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- присоединение новых потребителей.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий:

- ПС - санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);

- ВЛ 110 кВ – охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

- ПС 110 кВ № 48 «Луга» (реконструкция)

Основные характеристики:

установка 2 трансформаторов по 63 МВ(А  взамен существующих.

Назначение: развитие электросетевых объектов на напряжении 110 кВ и 35 кВ.

- ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» (реконструкция)

Основные характеристики:

замена ячеек.

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- ВЛ 110 кВ «Толмачёвская - 1» - «Лужская - 7» (реконструкция участка)

Основные характеристики:

протяжённость линий: 18 км.

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).

расчетный срок:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Высокая Грива» - ПС 330 кВ «Лужская»

Основные характеристики:

протяжённость линий: 45 км соответственно.

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- присоединение ПС 110 кВ «Высокая Грива».

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).

- ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» - ПС 35/10 кВ № 31 «Скреблово» (реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ)

Основные характеристики:

перевод на напряжение 110 кВ.

Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории:  охранная зона – 20 м.

- ВЛ 110 кВ «Низовская - 1» (реконструкция участка)

Основные характеристики:

протяжённость линий: 42,8 км

Назначение:

- повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).

- Заходы на ПС 330 кВ «Лужская» от ВЛ 110 кВ № 48 «Луга», ВЛ 110 кВ № 531 «Торковичи», ВЛ 110 кВ № 290 «Сырец»

Основные характеристики:

протяжённость линий: 3,7; 1; 3 км

Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).

Инвестиционными программами ПАО «Ленэнерго» на территории Лужского городского поселения запланирована реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» до 2018 года.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (утверждены Постановлением правительства Ленинградской области от 22.03.2012г. № 83 (с изменениями)), приложение 17 и РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Расчёт электрических нагрузок на проектируемых территориях жилой застройки производился с учётом пищеприготовления:

- на плитах на природном газе для территорий индивидуальной, многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж1, Ж2, Ж3) г. Луга;

- на электрических плитах мощностью до 10,5 кВт для территорий многоквартирной многоэтажной жилой застройки (Ж4) г. Луга.

Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

- наружное газоснабжение квартала усадебной жилой застройки района Лангиной горы, г. Луга - протяженность 2,66 км;

- распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,1 км;

- распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,27 км;

- распределительный газопровод г. Луга, микрорайон Южный (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 2,06 км;

- распределительный газопровод г. Луга (заречная часть), (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 2,6 км;

- распределительный газопровод г. Луга, пер. Перовской (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 0,2 км;

- распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы) - протяженность 10,4 км;

- наружное и внутреннее газоснабжение муниципального дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 7 протяженность 0,032 км.

- капитальный ремонт сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- реконструкция муниципальных котельных с установкой новых мощностей:

- котельная «Северная» по ул. Виктора Пислегина – котел КСВа-2,5 – 1 шт.;

- котельная на территории «Больничного городка» – котел КВ-ГМ 3,5-115 – 1 шт.;

- котельная по ул. Смоленская - котел Термотехник ТТ-100 (1000 кВт) – 1 шт., котел Термотехник ТТ-100 (1500 кВт) – 1 шт.;

- котельная на территории школы № 5, ул. Свободы - котел Термотехник ТТ-100 (1500 кВт) – 1 шт., котел Термотехник ТТ-100 (2000 кВт) – 1 шт.;

- перенос присоединенных нагрузок котельных 4/150 и 4/180 на котельную 3/122, демонтаж котельных 4/150 и 4/180;

- строительство котельной (крышной котельной) для обеспечения проектируемой многоквартирной жилой застройки севернее ул. Горная г. Луга к сети отопления и горячего водоснабжения;

- строительство тепловых сетей протяженностью 2,3 км для подключения проектируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

- строительство тепловых сетей ориентировочной общей протяженностью 1,5 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения муниципального района  в г. Луга

- - проведение комплексной оценки располагаемых запасов подземных вод для возможного территориального планирования размещения источников подземного водоснабжения;

- - замена резервных насосов (КМ 50-32-125) на станциях 2-го подъема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на насосы модели NB 32-125/139;

- - установка частотно-регулируемых электроприводов на артезианских скважинах: № 3 (г. Луга, ГПТУ-47); № 69734 (г. Луга, ул. Нижегородская); № 74276 (г. Луга, ул. Горная); № 74277 (г. Луга, ул. Горная 6а); № 45568 (г. Луга, ул. Петра Баранова); № 11 (г. Луга, ул. Дмитриева); № 1 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 59691 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 53319 (г. Луга, планировочный район Городок-5); № 14328 (г. Луга, планировочный район Городок-5);

- - капитальный ремонт водонапорных башен (далее - ВНБ): ВНБ от артскважины новая по ул. Дмитриева); ВНБ от артскважины № 2751; ВНБ от 3 артезианских скважин (планировочный район Городок-5);

- - реконструкция (перебурение) до 2024 года артезианских скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 22567 (г. Луга, ул. Нижегородская); № 45568 (г. Луга, ул. Петра Баранова); № 40095 (г. Луга, ул. Ленинградская); № 59672 (г. Луга, ул. Виктора Пислегина); № 67537 (г. Луга, больничный городок); № 74276 (г. Луга, ул. Горная); № 74277 (г. Луга, ул. Горная 6а); № 2820 (г. Луга, ул. Зеленая);

- - реконструкция (перебурение) до 2017 года артезианских скважин на горизонт подземных вод Ордовикской водоносной серии: № 11 (г. Луга, ул. Дмитриева); № 2467 (г. Луга, планировочный раон Луга-2); № 1 и № 59691 (г. Луга, планировочный район Луга-3); № 53319 (г. Луга, планировочный район Городок-5).

- реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга с увеличением общей производительности до 17 000 м3/сут;

- реконструкция КНС № 1-9 с сохранением текущей производительности станций;

- разработка схем ливневой канализации г. Луга;

- капитальный ремонт 68,5 км ветхих сетей водоотведения;

- строительство сетей водоотведения для подключения проектируемой многоквартирной жилой застройки севернее ул. Горная г. Луга длиной 0,6 км;

- строительство сетей водоотведения ориентировочной общей протяженностью 1,4 км для подключения проектируемых социальных объектов местного значения муниципального района в г. Луга:

- детский сад (г. Луга, ул. Миккели);

- пристройка к зданию МАОУ ДО «Компьютерный центр» (г. Луга, Советский пр., д. 3);

- физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Луга, ул. Набережная, д. 1);

- спортивный зал (г. Луга, пер. Белозёрский);

- спортивный зал (г. Луга, ул. Школьная);

- плавательный бассейн (г. Луга, пр. Кирова);

- многопрофильный молодёжный центр (г. Луга, ул. Петра Баранова);

- центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Луга, Комсомольский пр.);

- строительство сетей  водоснабжения протяженностью 2,7 км для подключения проектируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Луга, ул. Партизанская);

- ликвидация канализационных очистных сооружений Луга № 2 (ДРСУ) и переключение стоков в планируемую сеть водоотведения;